# Обжимные фитинги серии 70 [для рукавов высокого давления]

Ниже показаны типы обжимных фитингов серии 70, которые можно использовать для сборки гидравлических рукавов высокого давления Parker:

- CA - Внутренняя метрическая резьба 24° – лёгкая серия (L) с уплотнительным кольцом – прямой

- CE - Внутренняя метрическая резьба 24°, легкая серия (L), с уплотнительным кольцом, угловой 45°

- CF - Внутренняя метрическая резьба 24°, легкая серия (L), с уплотнительным кольцом, угловой 90°

- D0 - Наружная метрическая резьба 24° – лёгкая серия (L) – прямой

- C9 - Внутренняя метрическая резьба 24° – тяжелая серия (S) с уплотнительным кольцом – прямой

- 0C - Внутренняя метрическая резьба 24° – тяжелая серия (S) с уплотнительным кольцом – угловой 45°

- 1C - Внутренняя метрическая резьба 24° – тяжелая серия (S) с уплотнительным кольцом – угловой 90°

- D2 - Наружная метрическая резьба 24° – тяжелая серия (S) - прямой

- 92 - Внутренняя метрическая резьба BSP параллельная – прямой (конус 60°)

- B1 - Внутренняя резьба BSP параллельная – угловой 45° (конус 60°)

- B2 - Внутренняя резьба BSP параллельная – угловой 90° (конус 60°)

- EA - Внутренняя резьба с уплотнительным кольцом (конус 60°)

- EC - Внутренняя резьба BSP с уплотнительным кольцом - угловой 90° (конус 60°)

- D9 - Наружная резьба BSP - прямой (конус 60°)

- 01 - Наружная трубная резьба NPTF - прямой

- 03 - Наружная резьба JIC37° - прямой

- 06/68 - Внутренняя резьба - двойной конус JIC37°/SAE45°, прямой

- 37/3V - Внутренняя резьба - двойной конус JIC37°/SAE45° - конус - угловой 45°

- 39/3W - Внутренняя резьба - двойной конус JIC37°/SAE45° - угловой 90°

- 15 - SAE код 61 - фланец прямой

- 17 - SAE код 61 - фланец угловой 45°

- 19 - SAE код 61 - фланец угловой 90°

- 6A - SAE код 61 - фланец прямой

- 6F - SAE фланец, угловой 45° - тяжелая серия (S)

- 6N - SAE код 62, фланец угловой 90°

- JC - Внутренняя резьба, торцевое уплотнение ORFS - прямой

- JS - Внутренняя резьба, торцевое уплотнение ORFS (удлиненный)

- J7 - Внутренняя резьба, торцевое уплотнение ORFS - угловой 45° - ISO 12151-1 - SWE 45°

- J9 - Внутренняя резьба, торцевое уплотнение JRFS - угловой 90°

- J1 - Внутренняя резьба, торцевое уплотнение ORFS - угловой 90° - удлиненный

- JM - Наружная резьба, торцевое уплотнение ORFS

- FG - Французский стандарт, наружная резьба, серия Gas - прямой (конус 24°)

- F4 - Французский стандарт, внутренняя резьба, серия Gas - прямой (сферическое уплотнение)

- MU - Внутренняя метрическая резьба - прямой (обратный конус 30°)

- XU - Внутренняя метрическая резьба - прямой (обратный конус 30°)

- XY - Внутренняя метрическая резьба - угловой 90° (обратный конус 30°)

## Фитинги тип CA: внутренняя метрическая резьба 24° – лёгкая серия (L) с уплотнительным кольцом – прямой

Соответствуют спецификациям: ISO 12151-2-SWS-L – DKOL

Диапазон рабочих температур от -30 °C до +105 °C. Фитинги шлангов со специальными уплотнительными кольцами (Viton или EPDM) поставляются под заказ. Уплотнительные кольца описаны в разделе E. Специальные уплотнительные кольца поставляются под заказ.

Материал: сталь оцинкованная без хрома-VI

° Внимание: максимальное рабочее давление шланга в сборе определяется по компоненту с минимальным рабочим давлением. Данные фитинги имеют меньшее давление чем шланг и уменьшают рабочее давление шланга в сборе.

Фитинги этого типа серии 70 предназначены для шлангов типов: 371LT 372 372TC 701

|  | Внутренний Ø шланга | Метрическая резьба | Внешний Ø трубки | мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Серия 70 | DN | Дюймы | Размер | мм |  | мм | A | B | W |
| 1CA70-10-6 | 10 | 3/8 | -6 | 9,5 | M16x1,5 | 10 | 53 | 24 | 19 |
| 1CA70-12-6 | 10 | 3/8 | -6 | 9,5 | M18x1,5 | 12 | 53 | 24 | 22 |
| 1CA70-15-8 | 12 | 1/2 | -8 | 12,7 | M22x1,5 | 15 | 62 | 27 | 27 |
| 1CA70-18-8 | 12 | 1/2 | -8 | 12,7 | M26x1,5 | 18 | 57 | 22 | 32 |
| 1CA70-15-10 | 16 | 5/8 | -10 | 15,9 | M22x1,5 | 15 | 64 | 27 | 27 |
| 1CA70-18-10 | 16 | 5/8 | -10 | 15,9 | M26x1,5 | 18 | 62 | 26 | 32 |
| 1CA70-22-10 | 16 | 5/8 | -10 | 15,9 | M30x2 | 22 | 64 | 24 | 36 |
| 1CA70-18-12 | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | M26x1,5 | 18 | 65 | 26 | 32 |
| 1CA70-22-12 | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | M30x2 | 22 | 63 | 24 | 36 |
| 1CA70-28-16 | 25 | 1 | -16 | 25,4 | M36x2 | 28 | 78 | 33 | 41 |
| 1CA70-35-16 | 25 | 1 | -16 | 25,4 | M45x2 | 35 | 74 | 29 | 50 |
| 1CA70-35-20 | 32 | 1-1/4 | -20 | 31,8 | M45x2 | 35 | 82 | 35 | 50 |
| 1CA70-42-24 | 40 | 1-1/2 | -24 | 38,1 | M52x2 | 42 | 99 | 39 | 60 |

## Обжимные фитинги CE: внутр. метрическая резьба 24°, легкая серия (L), с уплотнительным кольцом, угловой 45°

Соответствуют спецификациям: ISO 12151-2-SWE45-L – DKOL 45°

Диапазон рабочих температур от -30 °C до +105 °C. Уплотнительные кольца описаны в разделе E. Специальные уплотнительные кольца поставляются под заказ.

Материал: сталь оцинкованная без хрома-VI

° Внимание: максимальное рабочее давление шланга в сборе определяется по компоненту с минимальным рабочим давлением. Данные фитинги имеют меньшее давление чем шланг и уменьшают рабочее давление шланга в сборе.

Фитинги этого типа серии 70 предназначены для шлангов типов: 371LT 372 372TC 701

|  | Внутренний Ø шланга | Метрическая резьба | Внешний Ø трубки | мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Серия 70 | DN | Дюймы | Размер | мм |  | мм | A | B | E | W |
| 1CE70-12-6 | 10 | 3/8 | -6 | 9,5 | M18x1,5 | 12 | 69 | 40 | 20 | 22 |
| 1CE70-15-8 | 12 | 1/2 | -8 | 12,7 | M22x1,5 | 15 | 85 | 50 | 23 | 27 |
| 1CE70-18-10 | 16 | 5/8 | -10 | 15,9 | M26x1,5 | 18 | 91 | 52 | 25 | 32 |
| 1CE70-22-12 | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | M30x2 | 22 | 98 | 58 | 26 | 36 |
| 1CE70-28-16 | 25 | 1 | -16 | 25,4 | M36x2 | 28 | 125 | 80 | 34 | 41 |
| 1CE70-35-20 | 32 | 1-1/4 | -20 | 31,8 | M45x2 | 35 | 141 | 94 | 38 | 50 |
| 1CE70-42-24 | 40 | 1-1/2 | -24 | 38,1 | M52x2 | 42 | 178 | 118 | 49 | 60 |

## Обжимные фитинги CF: внутр. метрическая резьба 24°, легкая серия (L), с уплотнительным кольцом, угловой 90°

Соответствуют спецификациям: ISO 12151-2-SWE-L – DKOL 90 °

Диапазон рабочих температур от -30 °C до +105 °C. Уплотнительные кольца описаны в разделе E. Специальные уплотнительные кольца поставляются под заказ.

Материал: сталь оцинкованная без хрома-VI

° Внимание: максимальное рабочее давление шланга в сборе определяется по компоненту с минимальным рабочим давлением. Данные фитинги имеют меньшее давление чем шланг и уменьшают рабочее давление шланга в сборе.

Фитинги этого типа серии 70 предназначены для шлангов типов: 371LT 372 372TC 701

|  | Внутренний Ø шланга | Метрическая резьба | Внешний Ø трубки | мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Серия 70 | DN | Дюймы | Размер | мм |  | мм | A | B | E | W |
| 1CF70-12-6 | 10 | 3/8 | -6 | 9,5 | M18x1,5 | 12 | 67 | 38 | 37 | 22 |
| 1CF70-15-8 | 12 | 1/2 | -8 | 12,7 | M22x1,5 | 15 | 74 | 39 | 45 | 27 |
| 1CF70-15-10 | 16 | 5/8 | -10 | 15,9 | M22x1,5 | 15 | 79 | 42 | 50 | 27 |
| 1CF70-18-10 | 16 | 5/8 | -10 | 15,9 | M26x1,5 | 18 | 79 | 42 | 49 | 32 |
| 1CF70-18-12 | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | M26x1,5 | 18 | 89 | 50 | 56 | 32 |
| 1CF70-22-12 | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | M30x2 | 22 | 89 | 49 | 55 | 36 |
| 1CF70-28-16 | 25 | 1 | -16 | 25,4 | M36x2 | 28 | 113 | 68 | 73 | 41 |
| 1CF70-35-20 | 32 | 1-1/4 | -20 | 31,8 | M45x2 | 35 | 130 | 83 | 79 | 50 |
| 1CF70-42-24 | 40 | 1-1/2 | -24 | 38,1 | M52x2 | 42 | 161 | 101 | 101 | 60 |

## Фитинги тип D0: наружная метрическая резьба 24° – лёгкая серия (L) – прямой

Соответствуют спецификациям: ISO 12151-2-S-L – CEL

Материал: сталь оцинкованная без хрома-VI

° Внимание: максимальное рабочее давление шланга в сборе определяется по компоненту с минимальным рабочим давлением. Данные фитинги имеют меньшее давление чем шланг и уменьшают рабочее давление шланга в сборе.

Фитинги этого типа серии 70 предназначены для шлангов типов: 371LT 372 372TC 701

|  | Внутренний Ø шланга | Метрическая резьба | Внешний Ø трубки | мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Серия 70 | DN | Дюймы | Размер | мм |  | мм | A | B | H |
| 1D070-15-8 | 12 | 1/2 | -8 | 12,7 | M22x1,5 | 15 | 61 | 26 | 22 |
| 1D070-18-10 | 16 | 5/8 | -10 | 15,9 | M26x1,5 | 18 | 68 | 28 | 27 |
| 1D070-22-12 | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | M30x2 | 22 | 70 | 30 | 30 |
| 1D070-28-16 | 25 | 1 | -16 | 25,4 | M36x2 | 28 | 78 | 33 | 36 |

## Фитинги тип C9: внутренняя метрическая резьба 24° – тяжелая серия (s) с уплотнительным кольцом – прямой

Соответствуют спецификациям: ISO 12151-2-SWS-S – DKOS

Диапазон рабочих температур от -30 °C до +105 °C. Уплотнительные кольца описаны в разделе E. Специальные уплотнительные кольца поставляются под заказ.

Материал: сталь оцинкованная без хрома-VI

°Обжимаются только на станках Parkrimp 2

Фитинги этого типа серии 70 предназначены для шлангов типов: 371LT 372 372TC 701

|  | Внутренний Ø шланга | Метрическая резьба | Внешний Ø трубки | мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Серия 70 | DN | Дюймы | Размер | мм |  | мм | A | B | W |
| 1C970-8-6 | 10 | 3/8 | -6 | 9,5 | M16x1,5 | 8 | 53 | 24 | 19 |
| 1C970-12-6 | 10 | 3/8 | -6 | 9,5 | M20x1,5 | 12 | 52 | 22 | 24 |
| 1C970-14-6 | 10 | 3/8 | -6 | 9,5 | M22x1,5 | 14 | 53 | 24 | 27 |
| 1C970-12-8 | 12 | 1/2 | -8 | 12,7 | M20x1,5 | 12 | 60 | 25 | 24 |
| 1C970-16-8 | 12 | 1/2 | -8 | 12,7 | M24x1,5 | 16 | 59 | 24 | 30 |
| 1C970-16-10 | 16 | 5/8 | -10 | 15,9 | M24x1,5 | 16 | 67 | 27 | 30 |
| 1C970-20-10 | 16 | 5/8 | -10 | 15,9 | M30x2 | 20 | 64 | 27 | 36 |
| 1C970-25-10 | 16 | 5/8 | -10 | 15,9 | M36x2 | 25 | 65 | 29 | 46 |
| 1C970-20-12 | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | M30x2 | 20 | 67 | 27 | 36 |
| 1C970-25-12 | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | M36x2 | 25 | 68 | 29 | 46 |
| 1C970-25-16 | 25 | 1 | -16 | 25,4 | M36x2 | 25 | 78 | 33 | 46 |
| 1C970-30-16 | 25 | 1 | -16 | 25,4 | M42x2 | 30 | 80 | 33 | 50 |
| 1C970-38-20° | 32 | 1-1/4 | -20 | 31,8 | M52x2 | 38 | 80 | 33 | 60 |

## Фитинги тип 0C: внутренняя метрическая резьба 24° – тяжелая серия (S) с уплотнительным кольцом – угловой 45°

Соответствуют спецификациям: ISO 12151-2-SWE45-S – DKOS 45°

Диапазон рабочих температур от -30 °C до +105 °C. Уплотнительные кольца описаны в разделе E. Специальные уплотнительные кольца поставляются под заказ.

Материал: сталь оцинкованная без хрома-VI

°Обжимаются только на станках Parkrimp 2

Фитинги этого типа серии 70 предназначены для шлангов типов: 371LT 372 372TC 701

|  | Внутренний Ø шланга | Метрическая резьба | Внешний Ø трубки | мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Серия 70 | DN | Дюймы | Размер | мм |  | мм | A | B | E | W |
| 10C70-12-6 | 10 | 3/8 | -6 | 9,5 | M20x1,5 | 12 | 69 | 40 | 20 | 24 |
| 10C70-14-6 | 10 | 3/8 | -6 | 9,5 | M22x1,5 | 14 | 76 | 46 | 20 | 27 |
| 10C70-16-8 | 12 | 1/2 | -8 | 12,7 | M24x1,5 | 16 | 83 | 48 | 24 | 30 |
| 10C70-16-10 | 16 | 5/8 | -10 | 15,9 | M24x1,5 | 16 | 89 | 49 | 23 | 30 |
| 10C70-20-10 | 16 | 5/8 | -10 | 15,9 | M30x2 | 20 | 91 | 52 | 25 | 36 |
| 10C70-25-10 | 16 | 5/8 | -10 | 15,9 | M36x2 | 25 | 92 | 56 | 27 | 46 |
| 10C70-20-12 | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | M30x2 | 20 | 100 | 60 | 29 | 36 |
| 10C70-25-12 | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | M36x2 | 25 | 101 | 61 | 30 | 46 |
| 10C70-25-16 | 25 | 1 | -16 | 25,4 | M36x2 | 25 | 117 | 71 | 32 | 46 |
| 10C70-30-16 | 25 | 1 | -16 | 25,4 | M42x2 | 30 | 124 | 79 | 36 | 50 |
| 10C70-38-20° | 32 | 1-1/4 | -20 | 31,8 | M52x2 | 38 | 142 | 95 | 38 | 60 |

## Фитинги тип 1C: внутренняя метрическая резьба 24° – тяжелая серия (S) с уплотнительным кольцом – угловой 90°

Соответствуют спецификациям: ISO 12151-2-SWE-S – DKOS 90°

Диапазон рабочих температур от -30 °C до +105 °C. Уплотнительные кольца описаны в разделе E. Специальные уплотнительные кольца поставляются под заказ.

Материал: сталь оцинкованная без хрома-VI

°Обжимаются только на станках Parkrimp 2

Фитинги этого типа серии 70 предназначены для шлангов типов: 371LT 372 372TC 701

|  | Внутренний Ø шланга | Метрическая резьба | Внешний Ø трубки | мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Серия 70 | DN | Дюймы | Размер | мм |  | мм | A | B | E | W |
| 11C70-12-6 | 10 | 3/8 | -6 | 9,5 | M20x1,5 | 12 | 67 | 38 | 37 | 24 |
| 11C70-14-6 | 10 | 3/8 | -6 | 9,5 | M22x1,5 | 14 | 65 | 35 | 37 | 27 |
| 11C70-16-8 | 12 | 1/2 | -8 | 12,7 | M24x1,5 | 16 | 72 | 37 | 45 | 30 |
| 11C70-16-10 | 16 | 5/8 | -10 | 15,9 | M24x1,5 | 16 | 79 | 40 | 45 | 30 |
| 11C70-20-10 | 16 | 5/8 | -10 | 15,9 | M30x2 | 20 | 79 | 40 | 48 | 36 |
| 11C70-25-10 | 16 | 5/8 | -10 | 15,9 | M36x2 | 25 | 85 | 46 | 52 | 46 |
| 11C70-25-12 | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | M36x2 | 25 | 89 | 49 | 59 | 46 |
| 11C70-25-16 | 25 | 1 | -16 | 25,4 | M36x2 | 25 | 115 | 68 | 70 | 46 |
| 11C70-30-16 | 25 | 1 | -16 | 25,4 | M42x2 | 30 | 115 | 68 | 76 | 50 |
| 11C70-38-20° | 32 | 1-1/4 | -20 | 31,8 | M52x2 | 38 | 130 | 83 | 80 | 60 |

## Фитинги тип D2: наружная метрическая резьба 24° – тяжелая серия (S) - прямой

Соответствуют спецификациям: ISO 12151-2-S-S – CES

Материал: сталь оцинкованная без хрома-VI

Фитинги этого типа серии 70 предназначены для шлангов типов: 371LT 372 372TC 701

|  | Внутренний Ø шланга | Метрическая резьба | Внешний Ø трубки | мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Серия 70 | DN | Дюймы | Размер | мм |  | мм | A | B | H |
| 1D270-12-6 | 10 | 3/8 | -6 | 9,5 | M20x1,5 | 12 | 53 | 24 | 22 |
| 1D270-14-6 | 10 | 3/8 | -6 | 9,5 | M22x1,5 | 14 | 55 | 25 | 22 |
| 1D270-16-8 | 12 | 1/2 | -8 | 12,7 | M24x1,5 | 16 | 62 | 28 | 24 |
| 1D270-20-8 | 12 | 1/2 | -8 | 12,7 | M30x2 | 20 | 67 | 32 | 30 |
| 1D270-20-10 | 16 | 5/8 | -10 | 15,9 | M30x2 | 20 | 75 | 32 | 30 |
| 1D270-20-12 | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | M30x2 | 20 | 72 | 33 | 30 |
| 1D270-25-12 | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | M36x2 | 25 | 73 | 33 | 36 |
| 1D270-25-16 | 25 | 1 | -16 | 25,4 | M36x2 | 25 | 82 | 37 | 36 |
| 1D270-30-16 | 25 | 1 | -16 | 25,4 | M42x2 | 30 | 85 | 40 | 46 |
| 1D270-38-20 | 32 | 1-1/4 | -20 | 31,8 | M52x2 | 38 | 91 | 44 | 55 |

## Фитинги тип 92: внутренняя метрическая резьба BSP параллельная – прямой (конус 60°)

Соответствуют спецификациям: BS5200-A - DKR

Материал: сталь оцинкованная без хрома-VI

Фитинги этого типа серии 70 предназначены для шлангов типов: 371LT 372 372TC 701

|  | Внутренний Ø шланга | Резьба BSP | мм |
| --- | --- | --- | --- |
| Серия 70 | DN | Дюймы | Размер | мм |  | A | B | W |
| 19270-6-6 | 10 | 3/8 | -6 | 9,5 | 3/8x19 | 49 | 20 | 22 |
| 19270-8-6 | 10 | 3/8 | -6 | 9,5 | 1/2x14 | 51 | 22 | 27 |
| 19270-8-8 | 12 | 1/2 | -8 | 12,7 | 1/2x14 | 57 | 22 | 27 |
| 19270-10-8 | 12 | 1/2 | -8 | 12,7 | 5/8x14 | 55 | 20 | 30 |
| 19270-10-10 | 16 | 5/8 | -10 | 15,9 | 5/8x14 | 57 | 21 | 30 |
| 19270-12-10 | 16 | 5/8 | -10 | 15,9 | 3/4x14 | 61 | 22 | 32 |
| 19270-12-12 | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | 3/4x14 | 64 | 24 | 32 |
| 19270-16-12 | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | 1x11 | 63 | 24 | 41 |
| 19270-16-16 | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 1x11 | 76 | 27 | 41 |
| 19270-20-20 | 32 | 1-1/4 | -20 | 31,8 | 1-1/4x11 | 79 | 32 | 50 |
| 19270-24-24 | 40 | 1-1/2 | -24 | 38,1 | 1-1/2x11 | 94 | 33 | 60 |

## Фитинги тип B1: внутренняя резьба BSP параллельная – угловой 45° (конус 60°)

Соответствуют спецификациям: BS 5200-D - DKR 45°

Материал: сталь оцинкованная без хрома-VI

Фитинги этого типа серии 70 предназначены для шлангов типов: 371LT 372 372TC 701

|  | Внутренний Ø шланга | Резьба BSP | мм |
| --- | --- | --- | --- |
| Серия 70 | DN | Дюймы | Размер | мм |  | A | B | E | W |
| 1B170-6-6 | 10 | 3/8 | -6 | 9,5 | 3/8x19 | 67 | 37 | 17 | 22 |
| 1B170-8-8 | 12 | 1/2 | -8 | 12,7 | 1/2x14 | 79 | 45 | 20 | 27 |
| 1B170-10-8 | 12 | 1/2 | -8 | 12,7 | 5/8x14 | 78 | 43 | 19 | 30 |
| 1B170-10-10 | 16 | 5/8 | -10 | 15,9 | 5/8x14 | 90 | 50 | 24 | 30 |
| 1B170-12-10 | 16 | 5/8 | -10 | 15,9 | 3/4x14 | 88 | 49 | 22 | 32 |
| 1B170-12-12 | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | 3/4x14 | 96 | 57 | 25 | 32 |
| 1B170-16-16 | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 1x11 | 120 | 75 | 31 | 41 |
| 1B170-20-20 | 32 | 1-1/4 | -20 | 31,8 | 1-1/4x11 | 139 | 91 | 35 | 50 |
| 1B170-24-24 | 40 | 1-1/2 | -24 | 38,1 | 1-1/2x11 | 169 | 108 | 38 | 55 |

## Фитинги тип B2: внутренняя резьба BSP параллельная – угловой 90° (конус 60°)

Соответствуют спецификациям: BS 5200-B - DKR 90

Материал: сталь оцинкованная без хрома-VI

Фитинги этого типа серии 70 предназначены для шлангов типов: 371LT 372 372TC 701

|  | Внутренний Ø шланга | Резьба BSP | мм |
| --- | --- | --- | --- |
| Серия 70 | DN | Дюймы | Размер | мм |  | A | B | E | W |
| 1B270-6-6 | 10 | 3/8 | -6 | 9,5 | 3/8x19 | 66 | 37 | 33 | 22 |
| 1B270-8-6 | 10 | 3/8 | -6 | 9,5 | 1/2x14 | 66 | 37 | 35 | 27 |
| 1B270-8-8 | 12 | 1/2 | -8 | 12,7 | 1/2x14 | 70 | 35 | 39 | 27 |
| 1B270-10-8 | 12 | 1/2 | -8 | 12,7 | 5/8x14 | 74 | 39 | 38 | 30 |
| 1B270-10-10 | 16 | 5/8 | -10 | 15,9 | 5/8x14 | 78 | 41 | 46 | 30 |
| 1B270-12-10 | 16 | 5/8 | -10 | 15,9 | 3/4x14 | 81 | 41 | 42 | 32 |
| 1B270-12-12 | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | 3/4x14 | 89 | 50 | 53 | 32 |
| 1B270-16-12 | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | 1x11 | 89 | 49 | 51 | 41 |
| 1B270-16-16 | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 1x11 | 116 | 69 | 69 | 41 |
| 1B270-20-20 | 32 | 1-1/4 | -20 | 31,8 | 1-1/4x11 | 130 | 82 | 76 | 50 |
| 1B270-24-24 | 40 | 1-1/2 | -24 | 38,1 | 1-1/2x11 | 158 | 102 | 86 | 55 |

## Фитинги тип EA: внутренняя резьба с уплотнительным кольцом (конус 60°)

Соответствуют спецификациям: BS 5200 - ISO 12151-6 - DKOR

Диапазон рабочих температур от -30 °C до +105 °C. Уплотнительные кольца описаны в разделе E. Специальные уплотнительные кольца поставляются под заказ.

Материал: сталь оцинкованная без хрома-VI

Фитинги этого типа серии 70 предназначены для шлангов типов: 371LT 372 372TC 701

|  | Внутренний Ø шланга | Резьба BSP | мм |
| --- | --- | --- | --- |
| Серия 70 | DN | Дюймы | Размер | мм |  | A | B | W |
| 1EA70-8-8 | 12 | 1/2 | -8 | 12,7 | 1/2x14 | 56 | 21 | 27 |
| 1EA70-12-12 | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | 3/4x14 | 63 | 23 | 32 |
| 1EA70-16-16 | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 1x11 | 76 | 31 | 41 |
| 1EA70-20-20 | 32 | 1-1/4 | -20 | 31,8 | 1-1/4x11 | 78 | 31 | 50 |

## Фитинги тип EC: внутренняя резьба BSP с уплотнительным кольцом - угловой 90° (конус 60°)

Соответствуют спецификациям: BS 5200 - ISO 12151-6 - DKOR 90°

Диапазон рабочих температур от -30 °C до +105 °C. Уплотнительные кольца описаны в разделе E. Специальные уплотнительные кольца поставляются под заказ.

Материал: сталь оцинкованная без хрома-VI

Фитинги этого типа серии 70 предназначены для шлангов типов: 371LT 372 372TC 701

|  | Внутренний Ø шланга | Резьба BSP | мм |
| --- | --- | --- | --- |
| Серия 70 | DN | Дюймы | Размер | мм |  | A | B | E | W |
| 1EC70-8-8 | 12 | 1/2 | -8 | 12,7 | 1/2x14 | 71 | 36 | 40 | 27 |
| 1EC70-12-12 | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | 3/4x14 | 89 | 50 | 55 | 32 |
| 1EC70-16-16 | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 1x11 | 115 | 68 | 71 | 41 |
| 1EC70-20-20 | 32 | 1.1/4 | -20 | 31,8 | 1-1/4x11 | 130 | 82 | 76 | 50 |

## Фитинги тип D9: Наружная резьба BSP - прямой (конус 60°)

Соответствуют спецификациям: BS5200 - AGR

Материал: сталь оцинкованная без хрома-VI

Фитинги этого типа серии 70 предназначены для шлангов типов: 371LT 372 372TC 701

|  | Внутренний Ø шланга | Резьба BSP | мм |
| --- | --- | --- | --- |
| Серия 70 | DN | Дюймы | Размер | мм |  | A | B | H |
| 1D970-6-6 | 10 | 3/8 | -6 | 9,5 | 3/8x19 | 57 | 28 | 22 |
| 1D970-8-6 | 10 | 3/8 | -6 | 9,5 | 1/2x14 | 60 | 31 | 27 |
| 1D970-8-8 | 12 | 1/2 | -8 | 12,7 | 1/2x14 | 62 | 28 | 27 |
| 1D970-12-8 | 12 | 1/2 | -8 | 12,7 | 3/4x14 | 69 | 35 | 32 |
| 1D970-10-10 | 16 | 5/8 | -10 | 15,9 | 5/8x14 | 75 | 35 | 30 |
| 1D970-12-10 | 16 | 5/8 | -10 | 15,9 | 3/4x14 | 72 | 35 | 32 |
| 1D970-12-12 | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | 3/4x14 | 70 | 30 | 32 |
| 1D970-16-12 | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | 1x11 | 77 | 38 | 41 |
| 1D970-16-16 | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 1x11 | 82 | 35 | 41 |
| 1D970-20-20 | 32 | 1-1/4 | -20 | 31,8 | 1-1/4x11 | 92 | 45 | 50 |
| 1D970-24-24 | 40 | 1-1/2 | -24 | 38,1 | 1-1/2x11 | 109 | 49 | 55 |

## Фитинги тип 01: Наружная трубная резьба NPTF - прямой

Соответствуют спецификациям: SAE J476A - J516 - AGN

Материал: сталь оцинкованная без хрома-VI

SM: Под метрический ключ

Фитинги этого типа серии 70 предназначены для шлангов типов: 371LT 372 372TC 701

|  | Внутренний Ø шланга | Резьба NPTF | мм |
| --- | --- | --- | --- |
| Серия 70 | DN | Дюймы | Размер | мм |  | A | B | H |
| 10170-6-6-SM | 10 | 3/8 | -6 | 9,5 | 3/8x18 | 60 | 31 | 19 |
| 10170-8-6-SM | 10 | 3/8 | -6 | 9,5 | 1/2x14 | 61 | 32 | 22 |
| 10170-8-8-SM | 12 | 1/2 | -8 | 12,7 | 1/2x14 | 72 | 37 | 22 |
| 10170-12-8-SM | 12 | 1/2 | -8 | 12,7 | 3/4x14 | 68 | 33 | 27 |
| 10170-8-10-SM | 16 | 5/8 | -10 | 15,9 | 1/2x14 | 75 | 38 | 24 |
| 10170-12-10-SM | 16 | 5/8 | -10 | 15,9 | 3/4x14 | 71 | 34 | 27 |
| 10170-12-12-SM | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | 3/4x14 | 79 | 39 | 32 |
| 10170-16-12-SM | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | 1x11-1/2 | 79 | 39 | 36 |
| 10170-16-16-SM | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 1x11-1/2 | 91 | 46 | 36 |
| 10170-20-20-SM | 32 | 1-1/4 | -20 | 31,8 | 1-1/4x11-1/2 | 104 | 57 | 46 |
| 10170-24-24-SM | 40 | 1.1/2 | -24 | 38,1 | 1-1/2x11-1/2 | 112 | 51 | 50 |

## Фитинги тип 03: Наружная резьба JIC37° - прямой

Соответствуют спецификациям: ISO12151-5-S - AGJ

Материал: сталь оцинкованная без хрома-VI

SM: Под метрический ключ

Фитинги этого типа серии 70 предназначены для шлангов типов: 371LT 372 372TC 701

|  | Внутренний Ø шланга | Резьба UNF | мм |
| --- | --- | --- | --- |
| Серия 70 | DN | Дюймы | Размер | мм |  | A | B | H |
| 10370-6-6-SM | 10 | 3/8 | -6 | 9,5 | 9/16x18 | 60 | 31 | 19 |
| 10370-8-6-SM | 10 | 3/8 | -6 | 9,5 | 3/4x16 | 59 | 29 | 19 |
| 10370-8-8-SM | 12 | 1/2 | -8 | 12,7 | 3/4x16 | 68 | 33 | 22 |
| 10370-10-8-SM | 12 | 1/2 | -8 | 12,7 | 7/8x14 | 67 | 32 | 24 |
| 10370-12-8-SM | 12 | 1/2 | -8 | 12,7 | 1-1/16x12 | 71 | 36 | 27 |
| 10370-10-10-SM | 16 | 5/8 | -10 | 15,9 | 7/8x14 | 75 | 38 | 24 |
| 10370-12-10-SM | 16 | 5/8 | -10 | 15,9 | 1-1/16x12 | 75 | 36 | 27 |
| 10370-12-12-SM | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | 1-1/16x12 | 81 | 42 | 27 |
| 10370-16-12-SM | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | 1-5/16x12 | 78 | 38 | 36 |
| 10370-16-16-SM | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 1-5/16x12 | 92 | 47 | 36 |
| 10370-20-16-SM | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 1-5/8x12 | 88 | 43 | 46 |
| 10370-20-20-SM | 32 | 1-1/4 | -20 | 31,8 | 1-5/8x12 | 101 | 53 | 46 |
| 10370-24-24-SM | 40 | 1-1/2 | -24 | 38,1 | 1-7/8x12 | 110 | 49 | 50 |

## Фитинги тип 06/68: Внутренняя резьба - двойной конус JIC37°/SAE45°, прямой

Соответствуют спецификациям: ISO12151-5-SWS - DKJ

Материал: сталь оцинкованная без хрома-VI

SM: Под метрический ключ

*Данные фитинги имеют двойной уплотнительный конус, совместимый с фитингами с наружной резьбой JIC (37°) и SAE (45°). Другие типоразмеры совместимы только с фитингами с наружной резьбой JIC (37°).

Фитинги этого типа серии 70 предназначены для шлангов типов: 371LT 372 372TC 701

|  | Внутренний Ø шланга | Резьба UNF | мм |
| --- | --- | --- | --- |
| Серия 70 | DN | Дюймы | Размер | мм |  | A | B | E | W |
| 10670-6-6-SM | 10 | 3/8 | -6 | 9,5 | 9/16x18 | 58 | 29 | 17 | 19 |
| 10670-8-6-SM* | 10 | 3/8 | -6 | 9,5 | 3/4x16 | 61 | 32 | 19 | 22 |
| 10670-10-6-SM* | 10 | 3/8 | -6 | 9,5 | 7/8x14 | 51 | 22 | 22 | 27 |
| 10670-8-8-SM* | 12 | 1/2 | -8 | 12,7 | 3/4x16 | 56 | 21 | 22 | 22 |
| 10670-10-8-SM* | 12 | 1/2 | -8 | 12,7 | 7/8x14 | 70 | 35 | 22 | 27 |
| 10670-12-8-SM | 12 | 1/2 | -8 | 12,7 | 1-1/16x12 | 56 | 21 | 27 | 32 |
| 10670-8-10-SM* | 16 | 5/8 | -10 | 15,9 | 3/4x16 | 73 | 36 | 24 | 22 |
| 16870-10-10-SM* | 16 | 5/8 | -10 | 15,9 | 7/8x14 | 75 | 35 | 24 | 27 |
| 10670-12-10-SM | 16 | 5/8 | -10 | 15,9 | 1-1/16x12 | 78 | 41 | 27 | 32 |
| 10670-12-12-SM | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | 1-1/16x12 | 80 | 41 | 27 | 32 |
| 10670-14-12-SM | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | 1-3/16x12 | 81 | 42 | 32 | 36 |
| 10670-16-12-SM | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | 1-5/16x12 | 84 | 45 | 32 | 41 |
| 10670-12-16-SM | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 1-1/16x12 | 89 | 44 | 36 | 32 |
| 10670-16-16-SM | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 1-5/16x12 | 92 | 47 | 36 | 41 |
| 10670-20-16-SM | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 1-5/8x12 | 81 | 36 | 41 | 50 |
| 10670-16-20-SM | 32 | 1-1/4 | -20 | 31,8 | 1-5/16x12 | 97 | 50 | 46 | 41 |
| 10670-20-20-SM | 32 | 1-1/4 | -20 | 31,8 | 1-5/8x12 | 83 | 37 | 46 | 50 |
| 10670-24-24-SM | 40 | 1-1/2 | -24 | 38,1 | 1-7/8x12 | 101 | 41 | 50 | 60 |

## Фитинги тип 37/3V: внутренняя резьба - двойной конус JIC37°/SAE45° -конус - угловой 45°

Соответствуют спецификациям: ISO 12151-5-SWE45 - DKJ 45°

Материал: сталь оцинкованная без хрома-VI

SM: Под метрический ключ

*Данные фитинги имеют двойной уплотнительный конус, совместимый с фитингами с наружной резьбой JIC (37°) и SAE (45°). Другие типоразмеры совместимы только с фитингами с наружной резьбой JIC (37°).

Фитинги этого типа серии 70 предназначены для шлангов типов: 371LT 372 372TC 701

|  | Внутренний Ø шланга | Резьба UNF | мм |
| --- | --- | --- | --- |
| Серия 70 | DN | Дюймы | Размер | мм |  | A | B | E | W |
| 13770-8-6-SM* | 10 | 3/8 | -6 | 9,5 | 3/4x16 | 70 | 41 | 14 | 22 |
| 13770-8-8-SM* | 12 | 1/2 | -8 | 12,7 | 3/4x16 | 73 | 38 | 14 | 22 |
| 13770-10-8-SM* | 12 | 1/2 | -8 | 12,7 | 7/8x14 | 78 | 43 | 17 | 27 |
| 13770-8-10-SM* | 16 | 5/8 | -10 | 15,9 | 3/4x16 | 78 | 39 | 15 | 22 |
| 13770-10-10-SM* | 16 | 5/8 | -10 | 15,9 | 7/8x14 | 83 | 44 | 17 | 27 |
| 13770-12-10-SM | 16 | 5/8 | -10 | 15,9 | 1-1/16x12 | 85 | 48 | 21 | 32 |
| 13770-12-12-SM | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | 1-1/16x12 | 91 | 52 | 20 | 32 |
| 13770-16-12-SM | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | 1-5/16x12 | 95 | 56 | 24 | 41 |
| 13770-16-16-SM | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 1-5/16x12 | 111 | 66 | 24 | 41 |
| 13770-20-16-SM | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 1-5/8x12 | 113 | 67 | 26 | 50 |
| 13770-20-20-SM | 32 | 1-1/4 | -20 | 31,8 | 1-5/8x12 | 134 | 87 | 31 | 50 |
| 13770-24-24-SM | 40 | 1.1/2 | -24 | 38,1 | 1-7/8x12 | 174 | 114 | 46 | 60 |

## Фитинги тип 39/3W: внутренняя резьба - двойной конус JIC37°/SAE45° - угловой 90°

Соответствуют спецификациям: ISO 12151-5-SWES - DKJ90°

Диапазон рабочих температур от -30 °C до +105 °C. Уплотнительные кольца описаны в разделе E. Специальные уплотнительные кольца поставляются под заказ.

Материал: сталь оцинкованная без хрома-VI

SM: Метрический шестигранный

*Данные фитинги имеют двойной уплотнительный конус, совместимый с фитингами с наружной резьбой JIC (37°) и SAE (45°). Другие типоразмеры совместимы только с фитингами с наружной резьбой JIC (37°).

Фитинги этого типа серии 70 предназначены для шлангов типов: 371LT 372 372TC 701

|  | Внутренний Ø шланга | Резьба UNF | мм |
| --- | --- | --- | --- |
| Серия 70 | DN | Дюймы | Размер | мм |  | A | B | E | W |
| 13970-6-6-SM | 10 | 3/8 | -6 | 9,5 | 9/16x18 | 58 | 29 | 22 | 19 |
| 13W70-8-6-SM* | 10 | 3/8 | -6 | 9,5 | 3/4x16 | 64 | 35 | 28 | 22 |
| 13970-6-8-SM | 12 | 1/2 | -8 | 12,7 | 9/16x18 | 64 | 29 | 22 | 19 |
| 13970-8-8-SM* | 12 | 1/2 | -8 | 12,7 | 3/4x16 | 68 | 33 | 28 | 22 |
| 13970-10-8-SM* | 12 | 1/2 | -8 | 12,7 | 7/8x14 | 74 | 39 | 32 | 27 |
| 13970-12-8-SM | 12 | 1/2 | -8 | 12,7 | 1-1/16x12 | 83 | 48 | 47 | 32 |
| 13970-8-10-SM* | 16 | 5/8 | -10 | 15,9 | 3/4x16 | 74 | 34 | 28 | 22 |
| 13970-10-10-SM* | 16 | 5/8 | -10 | 15,9 | 7/8x14 | 80 | 41 | 33 | 27 |
| 13970-12-10-SM | 16 | 5/8 | -10 | 15,9 | 1-1/16x12 | 86 | 48 | 47 | 32 |
| 13970-12-12-SM | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | 1-1/16x12 | 89 | 50 | 48 | 32 |
| 13970-16-12-SM | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | 1-5/16x12 | 89 | 50 | 51 | 41 |
| 13970-12-16-SM | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 1-1/16x12 | 101 | 54 | 46 | 32 |
| 13970-16-16-SM | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 1-5/16x12 | 111 | 64 | 55 | 41 |
| 13970-20-16-SM | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 1-5/8x12 | 109 | 64 | 62 | 50 |
| 13970-20-20-SM | 32 | 1-1/4 | -20 | 31,8 | 1-5/8x12 | 130 | 83 | 70 | 50 |
| 13970-24-20-SM | 32 | 1-1/4 | -20 | 31,8 | 1-7/8x12 | 130 | 82 | 80 | 60 |
| 13970-24-24-SM | 40 | 1-1/2 | -24 | 38,1 | 1-7/8x12 | 156 | 101 | 101 | 60 |

## Фитинги тип 15: SAE код 61 - фланец прямой

Соответствуют спецификациям: ISO 12151-3-S-L - SFL - 3000 psi

Полуфланцы SAE описаны в разделе Eb.

Диапазон рабочих температур от -30 °C до +105 °C. Уплотнительные кольца описаны в разделе E. Специальные уплотнительные кольца поставляются под заказ.

Материал: сталь оцинкованная без хрома-VI

Фитинги этого типа серии 70 предназначены для шлангов типов: 371LT 372 372TC 701

|  | Внутренний Ø шланга | Типоразмер соединения | мм |
| --- | --- | --- | --- |
| Серия 70 | DN | Дюймы | Размер | мм |  | A | B | F |
| 11570-8-8 | 12 | 1/2 | -8 | 12,7 | 1/2 | 89 | 54 | 30 |
| 11570-10-10 | 16 | 5/8 | -10 | 15,9 | 5/8 | 116 | 79 | 34 |
| 11570-12-10 | 16 | 5/8 | -10 | 15,9 | 3/4 | 69 | 30 | 38 |
| 11570-12-12 | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | 3/4 | 98 | 59 | 38 |
| 11570-16-12 | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | 1 | 70 | 31 | 45 |
| 11570-20-12 | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | 1-1/4 | 75 | 36 | 51 |
| 11570-16-16 | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 1 | 108 | 63 | 45 |
| 11570-20-16 | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 1-1/4 | 82 | 36 | 51 |
| 11570-16-20 | 32 | 1-1/4 | -20 | 31,8 | 1 | 120 | 72 | 45 |
| 11570-20-20 | 32 | 1-1/4 | -20 | 31,8 | 1-1/4 | 120 | 72 | 51 |
| 11570-24-20 | 32 | 1-1/4 | -20 | 31,8 | 1-1/2 | 82 | 35 | 60 |
| 11570-24-24 | 40 | 1-1/2 | -24 | 38,1 | 1-1/2 | 140 | 80 | 60 |

## Фитинги тип 17: SAE код 61 - фланец угловой 45°

Соответствуют спецификациям: ISO 12151-3-E45-L - SFL45° - 3000 psi

Полуфланцы SAE описаны в разделе Eb.

Диапазон рабочих температур от -30 °C до +105 °C. Уплотнительные кольца описаны в разделе E. Специальные уплотнительные кольца поставляются под заказ.

Материал: сталь оцинкованная без хрома-VI

Фитинги этого типа серии 70 предназначены для шлангов типов: 371LT 372 372TC 701

|  | Внутренний Ø шланга | Типоразмер соединения | мм |
| --- | --- | --- | --- |
| Серия 70 | DN | Дюймы | Размер | мм |  | A | B | E | F |
| 11770-8-8 | 12 | 1/2 | -8 | 12,7 | 1/2 | 79 | 44 | 20 | 30 |
| 11770-10-10 | 16 | 5/8 | -10 | 15,9 | 5/8 | 104 | 67 | 24 | 34 |
| 11770-12-10 | 16 | 5/8 | -10 | 15,9 | 3/4 | 96 | 57 | 26 | 38 |
| 11770-12-12 | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | 3/4 | 98 | 58 | 26 | 38 |
| 11770-16-12 | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | 1 | 97 | 57 | 25 | 45 |
| 11770-16-16 | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 1 | 119 | 74 | 32 | 45 |
| 11770-20-16 | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 1-1/4 | 121 | 76 | 32 | 51 |
| 11770-20-20 | 32 | 1-1/4 | -20 | 31,8 | 1-1/4 | 132 | 85 | 29 | 51 |
| 11770-24-20 | 32 | 1-1/4 | -20 | 31,8 | 1-1/2 | 141 | 94 | 38 | 60 |
| 11770-24-24 | 40 | 1-1/2 | -24 | 38,1 | 1-1/2 | 166 | 106 | 37 | 60 |
| 11770-32-24 | 40 | 1-1/2 | -24 | 38,1 | 2 | 165 | 105 | 37 | 71 |

## Фитинги тип 19: SAE код 61 - фланец угловой 90°

Соответствуют спецификациям: ISO 12151-3-E-L - SFL 90° - 3000 psi

Полуфланцы SAE описаны в разделе Eb.

Диапазон рабочих температур от -30 °C до +105 °C. Уплотнительные кольца описаны в разделе E. Специальные уплотнительные кольца поставляются под заказ.

Материал: сталь оцинкованная без хрома-VI.

Фитинги этого типа серии 70 предназначены для шлангов типов: 371LT 372 372TC 701

|  | Внутренний Ø шланга | Типоразмер соединения | мм |
| --- | --- | --- | --- |
| Серия 70 | DN | Дюймы | Размер | мм |  | A | B | E | F |
| 11970-8-8 | 12 | 1/2 | -8 | 12,7 | 1/2 | 75 | 40 | 41 | 30 |
| 11970-12-8 | 12 | 1/2 | -8 | 12,7 | 3/4 | 77 | 42 | 42 | 38 |
| 11970-8-10 | 16 | 5/8 | -10 | 15,9 | 1/2 | 92 | 56 | 54 | 30 |
| 11970-10-10 | 16 | 5/8 | -10 | 15,9 | 5/8 | 92 | 55 | 55 | 34 |
| 11970-12-10 | 16 | 5/8 | -10 | 15,9 | 3/4 | 92 | 55 | 54 | 38 |
| 11970-12-12 | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | 3/4 | 89 | 50 | 58 | 38 |
| 11970-16-12 | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | 1 | 90 | 50 | 58 | 45 |
| 11970-20-12 | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | 1-1/4 | 90 | 50 | 70 | 51 |
| 11970-16-16 | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 1 | 111 | 64 | 70 | 45 |
| 11970-20-16 | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 1-1/4 | 113 | 68 | 70 | 51 |
| 11970-16-20 | 32 | 1-1/4 | -20 | 31,8 | 1 | 130 | 82 | 90 | 45 |
| 11970-20-20 | 32 | 1-1/4 | -20 | 31,8 | 1-1/4 | 130 | 82 | 90 | 51 |
| 11970-24-20 | 32 | 1-1/4 | -20 | 31,8 | 1-1/2 | 130 | 83 | 67 | 60 |
| 11970-24-24 | 40 | 1-1/2 | -24 | 38,1 | 1-1/2 | 161 | 101 | 79 | 60 |
| 11970-32-24 | 40 | 1-1/2 | -24 | 38,1 | 2 | 161 | 101 | 80 | 71 |

## Фитинги тип 6A: SAE код 61 - фланец прямой

Соответствуют спецификациям: ISO 12151-3-S-S - SFS - 6000 psi

Полуфланцы SAE описаны в разделе Eb.

Диапазон рабочих температур от -30 °C до +105 °C. Уплотнительные кольца описаны в разделе E. Специальные уплотнительные кольца поставляются под заказ.

Материал: сталь оцинкованная без хрома-VI

Фитинги этого типа серии 70 предназначены для шлангов типов: 371LT 372 372TC 701

|  | Внутренний Ø шланга | Типоразмер соединения | мм |
| --- | --- | --- | --- |
| Серия 70 | DN | Дюймы | Размер | мм |  | A | B | F |
| 16A70-8-8 | 12 | 1/2 | -8 | 12,7 | 1/2 | 103 | 68 | 32 |
| 16A70-8-10 | 16 | 5/8 | -10 | 15,9 | 1/2 | 107 | 68 | 32 |
| 16A70-12-10 | 16 | 5/8 | -10 | 15,9 | 3/4 | 117 | 78 | 41 |
| 16A70-8-12 | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | 1/2 | 107 | 67 | 32 |
| 16A70-12-12 | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | 3/4 | 105 | 66 | 41 |
| 16A70-16-12 | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | 1 | 110 | 70 | 48 |
| 16A70-12-16 | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 3/4 | 127 | 82 | 41 |
| 16A70-16-16 | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 1 | 127 | 82 | 48 |
| 16A70-20-16 | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 1-1/4 | 127 | 82 | 54 |
| 16A70-20-20 | 32 | 1-1/4 | -20 | 31,8 | 1-1/4 | 130 | 83 | 54 |
| 16A70-24-20 | 32 | 1-1/4 | -20 | 31,8 | 1-1/2 | 131 | 84 | 64 |
| 16A70-24-24 | 40 | 1-1/2 | -24 | 38,1 | 1-1/2 | 163 | 103 | 64 |

## Фитинги тип 6F: SAE фланец, угловой 45° - тяжелая серия (S)

Соответствуют спецификациям: ISO 12151-3-E45-S - SFS 45° - 6000 psi

Полуфланцы SAE описаны в разделе Eb.

Диапазон рабочих температур от -30 °C до +105 °C. Уплотнительные кольца описаны в разделе E. Специальные уплотнительные кольца поставляются под заказ.

Материал: сталь оцинкованная без хрома-VI

Фитинги этого типа серии 70 предназначены для шлангов типов: 371LT 372 372TC 701

|  | Внутренний Ø шланга | Типоразмер соединения | мм |
| --- | --- | --- | --- |
| Серия 70 | DN | Дюймы | Размер | мм |  | A | B | E | F |
| 16F70-8-8 | 12 | 1/2 | -8 | 12,7 | 1/2 | 81 | 46 | 19 | 32 |
| 16F70-8-10 | 16 | 5/8 | -10 | 15,9 | 1/2 | 92 | 53 | 26 | 32 |
| 16F70-12-10 | 16 | 5/8 | -10 | 15,9 | 3/4 | 92 | 55 | 26 | 41 |
| 16F70-8-12 | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | 1/2 | 94 | 54 | 26 | 32 |
| 16F70-12-12 | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | 3/4 | 105 | 66 | 26 | 41 |
| 16F70-16-12 | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | 1 | 101 | 62 | 26 | 48 |
| 16F70-12-16 | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 3/4 | 118 | 73 | 27 | 41 |
| 16F70-16-16 | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 1 | 121 | 74 | 32 | 48 |
| 16F70-20-16 | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 1-1/4 | 117 | 70 | 31 | 54 |
| 16F70-20-20 | 32 | 1-1/4 | -20 | 31,8 | 1-1/4 | 141 | 94 | 38 | 54 |
| 16F70-24-20 | 32 | 1-1/4 | -20 | 31,8 | 1-1/2 | 141 | 94 | 38 | 64 |
| 16F70-24-24 | 40 | 1-1/2 | -24 | 38,1 | 1-1/2 | 173 | 113 | 44 | 64 |

## Фитинги тип 6N: SAE код 62, фланец угловой 90°

Соответствуют спецификациям: ISO 12151-3-E-S - SFS 90° - 6000 psi

Полуфланцы SAE описаны в разделе Eb.

Диапазон рабочих температур от -30 °C до +105 °C. Уплотнительные кольца описаны в разделе E. Специальные уплотнительные кольца поставляются под заказ.

Материал: сталь оцинкованная без хрома-VI

Фитинги этого типа серии 70 предназначены для шлангов типов: 371LT 372 372TC 701

|  | Внутренний Ø шланга | Типоразмер соединения | мм |
| --- | --- | --- | --- |
| Серия 70 | DN | Дюймы | Размер | мм |  | A | B | E | F |
| 16N70-8-8 | 12 | 1/2 | -8 | 12,7 | 1/2 | 74 | 39 | 41 | 32 |
| 16N70-8-10 | 16 | 5/8 | -10 | 15,9 | 1/2 | 95 | 56 | 54 | 32 |
| 16N70-12-10 | 16 | 5/8 | -10 | 15,9 | 3/4 | 92 | 55 | 54 | 41 |
| 16N70-16-10 | 16 | 5/8 | -10 | 15,9 | 1 | 86 | 46 | 54 | 48 |
| 16N70-8-12 | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | 1/2 | 81 | 42 | 54 | 32 |
| 16N70-12-12 | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | 3/4 | 98 | 58 | 54 | 41 |
| 16N70-16-12 | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | 1 | 93 | 53 | 53 | 48 |
| 16N70-12-16 | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 3/4 | 113 | 66 | 57 | 41 |
| 16N70-16-16 | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 1 | 111 | 64 | 70 | 48 |
| 16N70-20-16 | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 1-1/4 | 115 | 68 | 68 | 54 |
| 16N70-20-20 | 32 | 1-1/4 | -20 | 31,8 | 1-1/4 | 130 | 82 | 70 | 54 |
| 16N70-24-20 | 32 | 1-1/4 | -20 | 31,8 | 1-1/2 | 130 | 82 | 70 | 64 |
| 16N70-24-24 | 40 | 1-1/2 | -24 | 38,1 | 1-1/2 | 156 | 101 | 81 | 64 |

## Фитинги тип JC: внутренняя резьба, торцевое уплотнение ORFS - прямой

Соответствуют спецификациям: ISO 12151-1-SWSA - SAE J516 - ORFS

Материал: сталь оцинкованная без хрома-VI

SM: Под метрический ключ

Фитинги этого типа серии 70 предназначены для шлангов типов: 371LT 372 372TC 701

|  | Внутренний Ø шланга | Резьба UNF | мм |
| --- | --- | --- | --- |
| Серия 70 | DN | Дюймы | Размер | мм |  | A | B | H | W |
| 1JC70-6-6-SM | 10 | 3/8 | -6 | 9,5 | 11/16x16 | 49 | 20 | 19 | 22 |
| 1JC70-8-6-SM | 10 | 3/8 | -6 | 9,5 | 13/16x16 | 51 | 22 | 19 | 24 |
| 1JC70-8-8-SM | 12 | 1/2 | -8 | 12,7 | 13/16x16 | 56 | 24 | 22 | 24 |
| 1JC70-10-8-SM | 12 | 1/2 | -8 | 12,7 | 1x14 | 59 | 24 | 24 | 30 |
| 1JC70-12-8-SM | 12 | 1/2 | -8 | 12,7 | 1-3/16x12 | 63 | 28 | 32 | 36 |
| 1JC70-8-10-SM | 16 | 5/8 | -10 | 15,9 | 13/16x16 | 59 | 22 | 22 | 24 |
| 1JC70-10-10-SM | 16 | 5/8 | -10 | 15,9 | 1x14 | 64 | 24 | 24 | 30 |
| 1JC70-12-10-SM | 16 | 5/8 | -10 | 15,9 | 1-3/16x12 | 68 | 29 | 32 | 36 |
| 1JC70-12-12-SM | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | 1-3/16x12 | 68 | 29 | 32 | 36 |
| 1JC70-16-12-SM | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | 1-7/16x12 | 72 | 33 | 36 | 41 |
| 1JC70-16-16-SM | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 1-7/16x12 | 80 | 35 | 36 | 41 |
| 1JC70-20-20-SM | 32 | 1-1/4 | -20 | 31,8 | 1-11/16x12 | 85 | 36 | 50 | 50 |
| 1JC70-24-24-SM | 40 | 1-1/2 | -24 | 38,1 | 2x12 | 102 | 42 | 50 | 60 |

## Фитинги тип JS: внутренняя резьба, торцевое уплотнение ORFS (удлиненный)

Соответствуют спецификациям: ISO 12151-2-SWSB - SAE J516 - ORFS

Материал: сталь оцинкованная без хрома-VI

SM: Под метрический ключ

Фитинги этого типа серии 70 предназначены для шлангов типов: 371LT 372 372TC 701

|  | Внутренний Ø шланга | Резьба UNF | мм |
| --- | --- | --- | --- |
| Серия 70 | DN | Дюймы | Размер | мм |  | A | B | H | W |
| 1JS70-6-6-SM | 10 | 3/8 | -6 | 9,5 | 11/16x16 | 58 | 29 | 17 | 22 |
| 1JS70-8-6-SM | 10 | 3/8 | -6 | 9,5 | 13/16x16 | 67 | 38 | 19 | 24 |
| 1JS70-8-8-SM | 12 | 1/2 | -8 | 12,7 | 13/16x16 | 68 | 33 | 22 | 24 |
| 1JS70-10-8-SM | 12 | 1/2 | -8 | 12,7 | 1x14 | 74 | 39 | 24 | 30 |
| 1JS70-10-10-SM | 16 | 5/8 | -10 | 15,9 | 1x14 | 79 | 39 | 24 | 30 |
| 1JS70-12-12-SM | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | 1-3/16x12 | 84 | 45 | 30 | 36 |
| 1JS70-16-12-SM | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | 1-7/16x12 | 86 | 47 | 36 | 41 |
| 1JS70-16-16-SM | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 1-7/16x12 | 92 | 51 | 36 | 41 |
| 1JS70-20-16-SM | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 1-11/16x12 | 93 | 47 | 41 | 50 |
| 1JS70-20-20-SM | 32 | 1-1/4 | -20 | 31,8 | 1-11/16x12 | 96 | 49 | 46 | 50 |
| 1JS70-24-24-SM | 40 | 1-1/2 | -24 | 38,1 | 2x12 | 118 | 58 | 50 | 60 |

## Фитинги тип J7: внутренняя резьба, торцевое уплотнение ORFS - угловой 45° - ISO 12151-1 - SWE 45°

Соответствуют спецификациям: ISO 12151-1-SWE45 - SAE J516 - ORFS 45°

Материал: сталь оцинкованная без хрома-VI

SM: Под метрический ключ

Фитинги этого типа серии 70 предназначены для шлангов типов: 371LT 372 372TC 701

|  | Внутренний Ø шланга | Резьба UNF | мм |
| --- | --- | --- | --- |
| Серия 70 | DN | Дюймы | Размер | мм |  | A | B | E | W |
| 1J770-6-6-SM | 10 | 3/8 | -6 | 9,5 | 11/16x16 | 62 | 33 | 11 | 22 |
| 1J770-6-8-SM | 12 | 1/2 | -8 | 12,7 | 11/16x16 | 68 | 33 | 11 | 22 |
| 1J770-8-8-SM | 12 | 1/2 | -8 | 12,7 | 13/16x16 | 72 | 37 | 15 | 24 |
| 1J770-10-8-SM | 12 | 1/2 | -8 | 12,7 | 1x14 | 81 | 46 | 17 | 30 |
| 1J770-10-10-SM | 16 | 5/8 | -10 | 15,9 | 1x14 | 83 | 44 | 16 | 30 |
| 1J770-12-10-SM | 16 | 5/8 | -10 | 15,9 | 1-3/16x12 | 90 | 53 | 21 | 36 |
| 1J770-12-12-SM | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | 1-3/16x12 | 92 | 53 | 21 | 36 |
| 1J770-16-12-SM | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | 1-7/16x12 | 95 | 56 | 24 | 41 |
| 1J770-16-16-SM | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 1-7/16x12 | 112 | 66 | 24 | 41 |
| 1J770-20-20-SM | 32 | 1-1/4 | -20 | 31,8 | 1-11/16x12 | 130 | 82 | 27 | 50 |
| 1J770-24-24-SM | 40 | 1.1/2 | -24 | 38,1 | 2x12 | 169 | 109 | 40 | 60 |

## Фитинги тип J9: внутренняя резьба, торцевое уплотнение JRFS - угловой 90°

Соответствуют спецификациям: ISO 12151-1-SWES - SAE J516 - ORFS 90°

Материал: сталь оцинкованная без хрома-VI

SM: Метрический шестигранный

Фитинги этого типа серии 70 предназначены для шлангов типов: 371LT 372 372TC 701

|  | Внутренний Ø шланга | Резьба UNF | мм |
| --- | --- | --- | --- |
| Серия 70 | DN | Дюймы | Размер | мм |  | A | B | E | W |
| 1J970-6-6-SM | 10 | 3/8 | -6 | 9,5 | 11/16x16 | 58 | 29 | 23 | 22 |
| 1J970-8-6-SM | 10 | 3/8 | -6 | 9,5 | 13/16x16 | 58 | 29 | 29 | 24 |
| 1J970-8-8-SM | 12 | 1/2 | -8 | 12,7 | 13/16x16 | 70 | 35 | 29 | 24 |
| 1J970-10-8-SM | 12 | 1/2 | -8 | 12,7 | 1x14 | 73 | 38 | 32 | 30 |
| 1J970-12-8-SM | 12 | 1/2 | -8 | 12,7 | 1-3/16x12 | 76 | 41 | 48 | 36 |
| 1J970-10-10-SM | 16 | 5/8 | -10 | 15,9 | 1x14 | 78 | 39 | 33 | 30 |
| 1J970-12-10-SM | 16 | 5/8 | -10 | 15,9 | 1-3/16x12 | 86 | 50 | 48 | 36 |
| 1J970-12-12-SM | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | 1-3/16x12 | 89 | 50 | 48 | 36 |
| 1J970-16-12-SM | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | 1-7/16x12 | 89 | 49 | 56 | 41 |
| 1J970-16-16-SM | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 1-7/16x12 | 111 | 64 | 56 | 41 |
| 1J970-20-20-SM | 32 | 1-1/4 | -20 | 31,8 | 1-11/16x12 | 130 | 83 | 64 | 50 |
| 1J970-24-24-SM | 40 | 1-1/2 | -24 | 38,1 | 2x12 | 162 | 101 | 82 | 60 |

## Фитинги тип J1: внутренняя резьба, торцевое уплотнение ORFS - угловой 90° - удлиненный

Соответствуют спецификациям: ISO 12151-1-SWEl - SAE J516 - ORFS 90° L

Материал: сталь оцинкованная без хрома-VI

SM: Под метрический ключ

Фитинги этого типа серии 70 предназначены для шлангов типов: 371LT 372 372TC 701

|  | Внутренний Ø шланга | Резьба UNF | мм |
| --- | --- | --- | --- |
| Серия 70 | DN | Дюймы | Размер | мм |  | A | B | E | W |
| 1J170-8-8-SM | 12 | 1/2 | -8 | 12,7 | 13/16x16 | 71 | 36 | 64 | 24 |
| 1J170-10-8-SM | 12 | 1/2 | -8 | 12,7 | 1x14 | 73 | 38 | 70 | 30 |
| 1J170-10-10-SM | 16 | 5/8 | -10 | 15,9 | 1x14 | 78 | 39 | 70 | 30 |
| 1J170-12-10-SM | 16 | 5/8 | -10 | 15,9 | 1-3/16x12 | 76 | 40 | 96 | 36 |
| 1J170-16-16-SM | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 1-7/16x12 | 111 | 64 | 114 | 41 |

## Фитинги тип JM: наружная резьба, торцевое уплотнение ORFS

Соответствуют спецификациям: ISO 12151-1-S - SAE J516

Фитинги JM поставляются без уплотнительного кольца.

Уплотнительные кольца описаны в разделе E. Специальные уплотнительные кольца поставляются под заказ.

Материал: сталь оцинкованная без хрома-VI

SM: Под метрический ключ

Фитинги этого типа серии 70 предназначены для шлангов типов: 371LT 372 372TC 701

|  | Внутренний Ø шланга | Резьба UNF | мм |
| --- | --- | --- | --- |
| Серия 70 | DN | Дюймы | Размер | мм |  | A | B | H |
| 1JM70-6-6-SM | 10 | 3/8 | -6 | 9,5 | 11/16x16 | 53 | 24 | 19 |
| 1JM70-8-6-SM | 10 | 3/8 | -6 | 9,5 | 13/16x16 | 56 | 27 | 22 |
| 1JM70-8-8-SM | 12 | 1/2 | -8 | 12,7 | 13/16x16 | 62 | 27 | 22 |
| 1JM70-10-8-SM | 12 | 1/2 | -8 | 12,7 | 1x14 | 67 | 32 | 27 |
| 1JM70-10-10-SM | 16 | 5/8 | -10 | 15,9 | 1x14 | 71 | 32 | 27 |
| 1JM70-12-10-SM | 16 | 5/8 | -10 | 15,9 | 1-3/16x12 | 74 | 35 | 32 |
| 1JM70-12-12-SM | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | 1-3/16x12 | 74 | 35 | 32 |
| 1JM70-16-12-SM | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | 1-7/16x12 | 74 | 35 | 41 |
| 1JM70-16-16-SM | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 1-7/16x12 | 84 | 39 | 41 |
| 1JM70-20-20-SM | 32 | 1-1/4 | -20 | 31,8 | 1-11/16x12 | 85 | 37 | 46 |

## Фитинги тип FG: французский стандарт, наружная резьба, серия Gas - прямой (конус 24°)

Материал: сталь оцинкованная без хрома-VI

Фитинги этого типа серии 70 предназначены для шлангов типов: 371LT 372 372TC 701

|  | Внутренний Ø шланга | Метрическая резьба | Внешний Ø трубки | мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Серия 70 | DN | Дюймы | Размер | мм |  | мм | A | B | H |
| 1FG70-17-8 | 12 | 1/2 | -8 | 12,7 | M24x1,5 | 16,75 | 62 | 27 | 24 |
| 1FG70-21-10 | 16 | 5/8 | -10 | 15,9 | M30x1,5 | 21,25 | 70 | 30 | 30 |
| 1FG70-27-12 | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | M36x1,5 | 26,75 | 70 | 30 | 36 |
| 1FG70-33-16 | 25 | 1 | -16 | 25,4 | M45x1,5 | 33,50 | 82 | 36 | 46 |

## Фитинги тип F4: французский стандарт, внутренняя резьба, серия Gas - прямой (сферическое уплотнение)

Материал: сталь оцинкованная без хрома-VI

°Обжимается только на станках Parkrimp® 2

Фитинги этого типа серии 70 предназначены для шлангов типов: 371LT 372 372TC 701

|  | Внутренний Ø шланга | Метрическая резьба | Внешний Ø трубки | мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Серия 70 | DN | Дюймы | Размер | мм |  | мм | A | B | W |
| 1F470-13-6 | 10 | 3/8 | -6 | 9,5 | M20x1,5 | 13 | 52 | 22 | 24 |
| 1F470-17-8 | 12 | 1/2 | -8 | 12,7 | M24x1,5 | 17 | 60 | 25 | 30 |
| 1F470-21-10 | 16 | 5/8 | -10 | 15,9 | M30x1,5 | 21 | 64 | 25 | 36 |
| 1F470-27-12 | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | M36x1,5 | 27 | 70 | 31 | 46 |
| 1F470-33-16° | 25 | 1 | -16 | 25,4 | M45x1,5 | 33 | 77 | 32 | 55 |

## Фитинги тип MU: внутренняя метрическая резьба - прямой (обратный конус 30°)

Соответствуют спецификациям: JIS B8363 - MU

Материал: сталь оцинкованная без хрома-VI

Фитинги этого типа серии 70 предназначены для шлангов типов: 371LT 372 372TC 701

|  | Внутренний Ø шланга | Метрическая резьба | мм |
| --- | --- | --- | --- |
| Серия 70 | DN | Дюймы | Размер | мм |  | A | B | H | W |
| 1MU70-6-6 | 10 | 3/8 | -6 | 9,5 | M18x1,5 | 62 | 33 | 24 | 24 |
| 1MU70-8-8 | 12 | 1/2 | -8 | 12,7 | M22x1,5 | 59 | 24 | 27 | 27 |
| 1MU70-12-12 | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | M27x2 | 81 | 41 | 36 | 36 |

## Фитинги тип XU: внутренняя метрическая резьба - прямой (обратный конус 30°)

Соответствуют спецификациям: JIS B8363

Материал: сталь оцинкованная без хрома-VI

Фитинги этого типа серии 70 предназначены для шлангов типов: 371LT 372 372TC 701

|  | Внутренний Ø шланга | Метрическая резьба | мм |
| --- | --- | --- | --- |
| Серия 70 | DN | Дюймы | Размер | мм |  | A | B | H | W |
| 1XU70-10-10 | 16 | 5/8 | -10 | 15,9 | M24x1,5 | 67 | 28 | 30 | 32 |
| 1XU70-12-12 | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | M30x1,5 | 68 | 28 | 32 | 36 |
| 1XU70-16-16 | 25 | 1 | -16 | 25,4 | M33x1,5 | 82 | 35 | 36 | 41 |

## Фитинги тип XY: внутренняя метрическая резьба - угловой 90° (обратный конус 30°)

Соответствуют спецификациям: JIS B8363

Материал: сталь оцинкованная без хрома-VI

Фитинги этого типа серии 70 предназначены для шлангов типов: 371LT 372 372TC 701

|  | Внутренний Ø шланга | Метрическая резьба | мм |
| --- | --- | --- | --- |
| Серия 70 | DN | Дюймы | Размер | мм |  | A | B | E | W |
| 1XY70-10-10 | 16 | 5/8 | -10 | 15,9 | M24x1,5 | 80 | 41 | 41 | 32 |
| 1XY70-12-12 | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | M30x1,5 | 89 | 49 | 52 | 36 |

# Обжимные фитинги Parker серии 71 [для РВД]

Ниже показаны типы обжимных фитингов серии 71, которые можно использовать для сборки РВД Parker:

- CA - Внутренняя метрическая резьба 24° – лёгкая серия (L) с уплотнительным кольцом – прямой

- CE - Внутренняя метрическая резьба 24°, легкая серия (L), с уплотнительным кольцом, угловой 45°

- CF - Внутренняя метрическая резьба 24°, легкая серия (L), с уплотнительным кольцом, угловой 90°

- D0 - Наружная метрическая резьба 24° – лёгкая серия (L) – прямой

- C9 - Внутренняя метрическая резьба 24° – тяжелая серия (S) с уплотнительным кольцом – прямой

- 0C - Внутренняя метрическая резьба 24° – тяжелая серия (S) с уплотнительным кольцом – угловой 45°

- 1C - Внутренняя метрическая резьба 24° – тяжелая серия (S) с уплотнительным кольцом – угловой 90°

- D2 - Наружная метрическая резьба 24° – тяжелая серия (S) - прямой

- 92 - Внутренняя метрическая резьба BSP параллельная – прямой (конус 60°)

- B1 - Внутренняя резьба BSP параллельная – угловой 45° (конус 60°)

- B2 - Внутренняя резьба BSP параллельная – угловой 90° (конус 60°)

- D9 - Наружная резьба BSP - прямой (конус 60°)

- 01 - Наружная трубная резьба NPTF - прямой

- 03 - Наружная резьба JIC37° - прямой

- 06/68 - Внутренняя резьба, двойной конус JIC37°/SAE45°, прямой

- 37/3V - Внутренняя резьба, двойной конус JIC37°/SAE45° угловой 45°

- 39/3W - Внутренняя резьба, двойной конус JIC37°/SAE45°, угловой 90°

- 15 - SAE код 61 - фланец прямой

- 16 - SAE код 61 - фланец угловой 22.5°

- 17 - SAE код 61 - фланец угловой 45°

- 19 - SAE код 61 - фланец угловой 90°

- 6A - SAE код 61 - фланец прямой

- 6F - SAE фланец, угловой 45° - тяжелая серия

- 6N - SAE код 62, фланец угловой 90°

- JC - Внутренняя резьба, торцевое уплотнение ORFS - прямой

- JS - Внутренняя резьба, торцевое уплотнение ORFS (удлиненный)

- J7 - Внутренняя резьба, торцевое уплотнение ORFS - угловой 45° - ISO 12151-1 - SWE 45°

- J9 - Внутренняя резьба, торцевое уплотнение JRFS - угловой 90°

- XU - Внутренняя метрическая резьба - прямой (обратный конус 30°)

## Фитинги тип CA: внутренняя метрическая резьба 24° – лёгкая серия (L) с уплотнительным кольцом – прямой

Соответствуют спецификациям: ISO 12151-2-SWS-L – DKOL

Диапазон рабочих температур от -30 °C до +105 °C. Уплотнительные кольца описаны в разделе E. Специальные уплотнительные кольца поставляются под заказ.

Материал: сталь оцинкованная без хрома-VI

° Внимание: максимальное рабочее давление шланга в сборе определяется по компоненту с минимальным рабочим давлением. Данные фитинги имеют меньшее давление чем шланг и уменьшают рабочее давление шланга в сборе.

Фитинги этого типа серии 71 предназначены для РВД типов: 774 721TC

|  | Внутренний Ø шланга | Метрическая резьба | Внешний Ø трубки | мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Серия 71 | DN | Дюймы | Размер | мм |  | мм | A | B | W |
| 1CA71-12-6 | 10 | 3/8 | -6 | 9,5 | M18x1,5 | 12 | 53 | 24 | 22 |
| 1CA71-15-8 | 12 | 1/2 | -8 | 12,7 | M22x1,5 | 15 | 62 | 27 | 27 |
| 1CA71-18-10 | 16 | 5/8 | -10 | 15,9 | M26x1,5 | 18 | 62 | 26 | 32 |
| 1CA71-22-12 | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | M30x2 | 22 | 63 | 24 | 36 |
| 1CA71-35-16 | 25 | 1 | -16 | 25,4 | M45x2 | 35 | 74 | 29 | 50 |
| 1CA71-35-20 | 32 | 1.1/4 | -20 | 31,8 | M45x2 | 35 | 82 | 35 | 50 |
| 1CA71-42-24 | 40 | 1-1/2 | -24 | 38,1 | M52x2 | 42 | 99 | 39 | 60 |

## Обжимные фитинги CE: внутр. метрическая резьба 24°, легкая серия (L), с уплотнительным кольцом, угловой 45°

Соответствуют спецификациям: ISO 12151-2-SWE45-L – DKOL 45°

Диапазон рабочих температур от -30 °C до +105 °C. Уплотнительные кольца описаны в разделе E. Специальные уплотнительные кольца поставляются под заказ.

Материал: сталь оцинкованная без хрома-VI

° Внимание: максимальное рабочее давление шланга в сборе определяется по компоненту с минимальным рабочим давлением. Данные фитинги имеют меньшее давление чем шланг и уменьшают рабочее давление шланга в сборе.

Фитинги этого типа серии 71 предназначены для шлангов типов: 774 721TC

|  | Внутренний Ø шланга | Метрическая резьба | Внешний Ø трубки | мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Серия 71 | DN | Дюймы | Размер | мм |  | мм | A | B | E | W |
| 1CE71-12-6 | 10 | 3/8 | -6 | 9,5 | M18x1,5 | 12 | 69 | 40 | 20 | 22 |
| 1CE71-15-8 | 12 | 1/2 | -8 | 12,7 | M22x1,5 | 15 | 85 | 50 | 24 | 27 |
| 1CE71-18-10 | 16 | 5/8 | -10 | 15,9 | M26x1,5 | 18 | 89 | 49 | 23 | 32 |
| 1CE71-22-12 | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | M30x2 | 22 | 98 | 58 | 26 | 36 |
| 1CE71-28-16 | 25 | 1 | -16 | 25,4 | M36x2 | 28 | 125 | 80 | 34 | 41 |
| 1CE71-35-20 | 32 | 1-1/4 | -20 | 31,8 | M45x2 | 35 | 141 | 94 | 38 | 50 |
| 1CE71-42-24 | 40 | 1-1/2 | -24 | 38,1 | M52x2 | 42 | 178 | 118 | 49 | 60 |

## Обжимные фитинги CF: внутр. метрическая резьба 24°, легкая серия (L), с уплотнительным кольцом, угловой 90°

Соответствуют спецификациям: ISO 12151-2-SWE-L – DKOL 90 °

Диапазон рабочих температур от -30 °C до +105 °C. Уплотнительные кольца описаны в разделе E. Специальные уплотнительные кольца поставляются под заказ.

Материал: сталь оцинкованная без хрома-VI

° Внимание: максимальное рабочее давление шланга в сборе определяется по компоненту с минимальным рабочим давлением. Данные фитинги имеют меньшее давление чем шланг и уменьшают рабочее давление шланга в сборе.

Фитинги этого типа серии 71 предназначены для шлангов типов: 774 721TC

|  | Внутренний Ø шланга | Метрическая резьба | Внешний Ø трубки | мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Серия 71 | DN | Дюймы | Размер | мм |  | мм | A | B | E | W |
| 1CF71-12-6 | 10 | 3/8 | -6 | 9,5 | M18x1,5 | 12 | 67 | 38 | 37 | 22 |
| 1CF71-15-8 | 12 | 1/2 | -8 | 12,7 | M22x1,5 | 15 | 74 | 39 | 45 | 27 |
| 1CF71-18-10 | 16 | 5/8 | -10 | 15,9 | M26x1,5 | 18 | 79 | 42 | 49 | 32 |
| 1CF71-22-12 | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | M30x2 | 22 | 89 | 49 | 55 | 36 |
| 1CF71-28-16 | 25 | 1 | -16 | 25,4 | M36x2 | 28 | 113 | 68 | 73 | 41 |
| 1CF71-35-16 | 25 | 1 | -16 | 25,4 | M45x2 | 35 | 113 | 68 | 69 | 50 |
| 1CF71-35-20 | 32 | 1-1/4 | -20 | 31,8 | M45x2 | 35 | 130 | 83 | 79 | 50 |
| 1CF71-42-24 | 40 | 1-1/2 | -24 | 38,1 | M52x2 | 42 | 161 | 101 | 101 | 60 |

## Фитинги тип D0: наружная метрическая резьба 24° – лёгкая серия (L) – прямой

Соответствуют спецификациям: ISO 12151-2-S-L – CEL

Материал: сталь оцинкованная без хрома-VI

° Внимание: максимальное рабочее давление шланга в сборе определяется по компоненту с минимальным рабочим давлением. Данные фитинги имеют меньшее давление чем шланг и уменьшают рабочее давление шланга в сборе.

Фитинги этого типа серии 71 предназначены для шлангов типов: 774 721TC

|  | Внутренний Ø шланга | Метрическая резьба | Внешний Ø трубки | мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Серия 71 | DN | Дюймы | Размер | мм |  | мм | A | B | H |
| 1D071-42-24 | 40 | 1-1/2 | -24 | 38,1 | M52x2 | 42 | 99 | 39 | 55 |

## Фитинги тип C9: внутренняя метрическая резьба 24° – тяжелая серия (s) с уплотнительным кольцом – прямой

Соответствуют спецификациям: ISO 12151-2-SWS-S – DKOS

Диапазон рабочих температур от -30 °C до +105 °C. Уплотнительные кольца описаны в разделе E. Специальные уплотнительные кольца поставляются под заказ.

Материал: сталь оцинкованная без хрома-VI

°Обжимаются только на станках Parkrimp 2

Фитинги этого типа серии 71 предназначены для шлангов типов: 774 721TC

|  | Внутренний Ø шланга | Метрическая резьба | Внешний Ø трубки | мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Серия 71 | DN | Дюймы | Размер | мм |  | мм | A | B | W |
| 1C971-12-6 | 10 | 3/8 | -6 | 9,5 | M20x1,5 | 12 | 52 | 22 | 24 |
| 1C971-16-8 | 12 | 1/2 | -8 | 12,7 | M24x1,5 | 16 | 59 | 24 | 30 |
| 1C971-20-10 | 16 | 5/8 | -10 | 15,9 | M30x2 | 20 | 66 | 27 | 36 |
| 1C971-20-12 | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | M30x2 | 20 | 66 | 27 | 36 |
| 1C971-25-12 | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | M36x2 | 25 | 68 | 29 | 46 |
| 1C971-25-16 | 25 | 1 | -16 | 25,4 | M36x2 | 25 | 78 | 33 | 46 |
| 1C971-30-16 | 25 | 1 | -16 | 25,4 | M42x2 | 30 | 80 | 33 | 50 |
| 1C971-38-20° | 32 | 1-1/4 | -20 | 31,8 | M52x2 | 38 | 80 | 33 | 60 |
| 1C971-38-24 | 40 | 1-1/2 | -24 | 38,1 | M52x2 | 38 | 99 | 39 | 60 |

## Фитинги тип 0C: внутренняя метрическая резьба 24° – тяжелая серия (S) с уплотнительным кольцом – угловой 45°

Соответствуют спецификациям: ISO 12151-2-SWE45-S – DKOS 45°

Диапазон рабочих температур от -30 °C до +105 °C. Уплотнительные кольца описаны в разделе E. Специальные уплотнительные кольца поставляются под заказ.

Материал: сталь оцинкованная без хрома-VI

°Обжимаются только на станках Parkrimp 2

Фитинги этого типа серии 71 предназначены для шлангов типов: 774 721TC

|  | Внутренний Ø шланга | Метрическая резьба | Внешний Ø трубки | мм | штук |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Серия 71 | DN | Дюймы | Размер | мм |  | мм | A | B | E | W |  |
| 10C71-12-6 | 10 | 3/8 | -6 | 9,5 | M20x1,5 | 12 | 69 | 40 | 20 | 24 | Начало формы Конец формы |
| 10C71-14-6 | 10 | 3/8 | -6 | 9,5 | M22x1,5 | 14 | 76 | 46 | 20 | 27 | Начало формы Конец формы |
| 10C71-16-8 | 12 | 1/2 | -8 | 12,7 | M24x1,5 | 16 | 83 | 48 | 24 | 30 | Начало формы Конец формы |
| 10C71-16-10 | 16 | 5/8 | -10 | 15,9 | M24x1,5 | 16 | 89 | 49 | 23 | 30 | Начало формы Конец формы |
| 10C71-20-10 | 16 | 5/8 | -10 | 15,9 | M30x2 | 20 | 91 | 52 | 25 | 36 | Начало формы Конец формы |
| 10C71-25-12 | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | M36x2 | 25 | 101 | 61 | 30 | 46 | Начало формы Конец формы |
| 10C71-30-16 | 25 | 1 | -16 | 25,4 | M42x2 | 30 | 124 | 79 | 36 | 50 | Начало формы Конец формы |
| 10C71-38-20° | 32 | 1-1/4 | -20 | 31,8 | M52x2 | 38 | 142 | 95 | 38 | 60 | Начало формы Конец формы |
| 10C71-38-24 | 40 | 1.1/2 | -24 | 38,1 | M52x2 | 38 | 178 | 118 | 49 | 60 | Начало формы Конец формы |

## Фитинги тип 1C: внутренняя метрическая резьба 24° – тяжелая серия (S) с уплотнительным кольцом – угловой 90°

Соответствуют спецификациям: ISO 12151-2-SWE-S – DKOS 90°

Диапазон рабочих температур от -30 °C до +105 °C. Уплотнительные кольца описаны в разделе E. Специальные уплотнительные кольца поставляются под заказ.

Материал: сталь оцинкованная без хрома-VI

°Обжимаются только на станках Parkrimp 2

Фитинги этого типа серии 71 предназначены для шлангов типов: 774 721TC

|  | Внутренний Ø шланга | Метрическая резьба | Внешний Ø трубки | мм | штук |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Серия 71 | DN | Дюймы | Размер | мм |  | мм | A | B | E | W |  |
| 11C71-12-8 | 12 | 1/2 | -8 | 12,7 | M20x1,5 | 12 | 71 | 36 | 41 | 24 | Начало формы Конец формы |
| 11C71-16-8 | 12 | 1/2 | -8 | 12,7 | M24x1,5 | 16 | 72 | 37 | 45 | 30 | Начало формы Конец формы |
| 11C71-20-10 | 16 | 5/8 | -10 | 15,9 | M30x2 | 20 | 79 | 40 | 48 | 36 | Начало формы Конец формы |
| 11C71-20-12 | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | M30x2 | 20 | 89 | 50 | 58 | 36 | Начало формы Конец формы |
| 11C71-25-12 | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | M36x2 | 25 | 89 | 49 | 59 | 46 | Начало формы Конец формы |
| 11C71-30-16 | 25 | 1 | -16 | 25,4 | M42x2 | 30 | 115 | 68 | 76 | 50 | Начало формы Конец формы |
| 11C71-38-20° | 32 | 1-1/4 | -20 | 31,8 | M52x2 | 38 | 130 | 83 | 80 | 60 | Начало формы Конец формы |

## Фитинги тип D2: наружная метрическая резьба 24° – тяжелая серия (S) - прямой

Соответствуют спецификациям: ISO 12151-2-S-S – CES

Материал: сталь оцинкованная без хрома-VI

Фитинги этого типа серии 71 предназначены для шлангов типов: 774 721TC

|  | Внутренний Ø шланга | Метрическая резьба | Внешний Ø трубки | мм | штук |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Серия 71 | DN | Дюймы | Размер | мм |  | мм | A | B | H |  |
| 1D271-12-6 | 10 | 3/8 | -6 | 9,5 | M20x1,5 | 12 | 53 | 24 | 22 | Начало формы Конец формы |
| 1D271-16-8 | 12 | 1/2 | -8 | 12,7 | M24x1,5 | 16 | 62 | 28 | 24 | Начало формы Конец формы |
| 1D271-25-12 | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | M36x2 | 25 | 73 | 33 | 36 | Начало формы Конец формы |
| 1D271-25-16 | 25 | 1 | -16 | 25,4 | M36x2 | 25 | 82 | 37 | 36 | Начало формы Конец формы |
| 1D271-30-16 | 25 | 1 | -16 | 25,4 | M42x2 | 30 | 85 | 40 | 46 | Начало формы Конец формы |
| 1D271-38-20 | 32 | 1-1/4 | -20 | 31,8 | M52x2 | 38 | 91 | 44 | 55 | Начало формы Конец формы |

## Фитинги тип 92: внутренняя метрическая резьба BSP параллельная – прямой (конус 60°)

Соответствуют спецификациям: BS5200-A - DKR

Материал: сталь оцинкованная без хрома-VI

Фитинги этого типа серии 71 предназначены для шлангов типов: 774 721TC

|  | Внутренний Ø шланга | Резьба BSP | мм | штук |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Серия 71 | DN | Дюймы | Размер | мм |  | A | B | W |  |
| 19271-6-6 | 10 | 3/8 | -6 | 9,5 | 3/8x19 | 49 | 20 | 22 | Начало формы Конец формы |
| 19271-8-8 | 12 | 1/2 | -8 | 12,7 | 1/2x14 | 57 | 22 | 27 | Начало формы Конец формы |
| 19271-10-10 | 16 | 5/8 | -10 | 15,9 | 5/8x14 | 57 | 21 | 30 | Начало формы Конец формы |
| 19271-12-12 | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | 3/4x14 | 61 | 22 | 32 | Начало формы Конец формы |
| 19271-16-16 | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 1x11 | 73 | 26 | 41 | Начало формы Конец формы |
| 19271-20-20 | 32 | 1-1/4 | -20 | 31,8 | 1-1/4x11 | 79 | 32 | 50 | Начало формы Конец формы |
| 19271-24-24 | 40 | 1-1/2 | -24 | 38,1 | 1-1/2x11 | 93 | 33 | 60 | Начало формы Конец формы |
| 19271-32-32 | 50 | 2 | -32 | 50,8 | 2x11 | 101 | 35 | 70 | Начало формы Конец формы |

## Фитинги тип B1: внутренняя резьба BSP параллельная – угловой 45° (конус 60°)

Соответствуют спецификациям: BS 5200-D - DKR 45°

Материал: сталь оцинкованная без хрома-VI

Фитинги этого типа серии 71 предназначены для шлангов типов: 774 721TC

|  | Внутренний Ø шланга | Резьба BSP | мм | штук |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Серия 71 | DN | Дюймы | Размер | мм |  | A | B | E | W |  |
| 1B171-6-6 | 10 | 3/8 | -6 | 9,5 | 3/8x19 | 67 | 37 | 17 | 22 | Начало формы Конец формы |
| 1B171-8-8 | 12 | 1/2 | -8 | 12,7 | 1/2x14 | 79 | 45 | 20 | 27 | Начало формы Конец формы |
| 1B171-10-10 | 16 | 5/8 | -10 | 15,9 | 5/8x14 | 90 | 50 | 24 | 30 | Начало формы Конец формы |
| 1B171-12-12 | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | 3/4x14 | 96 | 57 | 25 | 32 | Начало формы Конец формы |
| 1B171-16-16 | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 1x11 | 120 | 75 | 31 | 41 | Начало формы Конец формы |
| 1B171-20-20 | 32 | 1-1/4 | -20 | 31,8 | 1-1/4x11 | 139 | 91 | 35 | 50 | Начало формы Конец формы |
| 1B171-24-24 | 40 | 1-1/2 | -24 | 38,1 | 1-1/2x11 | 169 | 108 | 38 | 55 | Начало формы Конец формы |
| 1B171-32-32 | 50 | 2 | -32 | 50,8 | 2x11 | 190 | 125 | 55 | 70 | Начало формы Конец формы |

## Фитинги тип B2: внутренняя резьба BSP параллельная – угловой 90° (конус 60°)

Соответствуют спецификациям: BS 5200-B - DKR 90

Материал: сталь оцинкованная без хрома-VI

Фитинги этого типа серии 71 предназначены для шлангов типов: 774 721TC

|  | Внутренний Ø шланга | Резьба BSP | мм | штук |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Серия 71 | DN | Дюймы | Размер | мм |  | A | B | E | W |  |
| 1B271-8-8 | 12 | 1/2 | -8 | 12,7 | 1/2x14 | 79 | 45 | 20 | 27 | Начало формы Конец формы |
| 1B271-12-12 | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | 3/4x14 | 89 | 50 | 53 | 32 | Начало формы Конец формы |
| 1B271-16-16 | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 1x11 | 114 | 69 | 69 | 41 | Начало формы Конец формы |
| 1B271-20-20 | 32 | 1-1/4 | -20 | 31,8 | 1-1/4x11 | 130 | 82 | 76 | 50 | Начало формы Конец формы |
| 1B271-24-24 | 40 | 1-1/2 | -24 | 38,1 | 1-1/2x11 | 163 | 102 | 86 | 55 | Начало формы Конец формы |
| 1B271-32-32 | 50 | 2 | -32 | 50,8 | 2x11 | 197 | 132 | 106 | 70 | Начало формы Конец формы |

## Фитинги тип D9: наружная резьба BSP - прямой (конус 60°)

Соответствуют спецификациям: BS 5200, AGR

Материал: сталь оцинкованная без хрома-VI

Фитинги этого типа серии 71 предназначены для шлангов типов: 774 721TC

|  | Внутренний Ø шланга | Резьба BSP | мм | штук |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Серия 71 | DN | Дюймы | Размер | мм |  | A | B | H |  |
| 1D971-12-12 | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | 3/4x14 | 70 | 30 | 32 | Начало формы Конец формы |
| 1D971-16-16 | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 1x11 | 82 | 35 | 41 | Начало формы Конец формы |
| 1D971-20-20 | 32 | 1-1/4 | -20 | 31,8 | 1-1/4x11 | 92 | 45 | 50 | Начало формы Конец формы |
| 1D971-24-24 | 40 | 1-1/2 | -24 | 38,1 | 1-1/2x11 | 109 | 49 | 55 | Начало формы Конец формы |
| 1D971-32-32 | 50 | 2 | -32 | 50,8 | 2x11 | 117 | 53 | 75 | Начало формы Конец формы |

## Фитинги тип 01: Наружная трубная резьба NPTF - прямой

Соответствуют спецификациям: SAE J476A - J516

Материал: сталь оцинкованная без хрома-VI

SM: Под метрический ключ

Фитинги этого типа серии 71 предназначены для шлангов типов: 774 721TC

|  | Внутренний Ø шланга | Резьба NPTF |  | штук |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Серия 71 | DN | Дюймы | Размер | мм |  | A, мм | B, мм | H, мм/дюйм |  |
| 10171-6-6-SM | 10 | 3/8 | -6 | 9,5 | 3/8x18 | 60 | 31 | 19 | Начало формы Конец формы |
| 10171-8-6-SM | 10 | 3/8 | -6 | 9,5 | 1/2x14 | 61 | 32 | 22 | Начало формы Конец формы |
| 10171-8-8 | 12 | 1/2 | -8 | 12,7 | 1/2x14 | 72 | 41 | 7/8 | Начало формы Конец формы |
| 10171-12-8-SM | 12 | 1/2 | -8 | 12,7 | 3/4x14 | 68 | 33 | 27 | Начало формы Конец формы |
| 10171-12-10-SM | 16 | 5/8 | -10 | 15,9 | 3/4x14 | 71 | 34 | 27 | Начало формы Конец формы |
| 10171-12-12-SM | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | 3/4x14 | 79 | 39 | 32 | Начало формы Конец формы |
| 10171-16-12-SM | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | 1x11-1/2 | 79 | 39 | 36 | Начало формы Конец формы |
| 10171-12-16 | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 3/4x14 | 88 | 46 | 1-3/8 | Начало формы Конец формы |
| 10171-16-16-SM | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 1x11-1/2 | 86 | 42 | 36 | Начало формы Конец формы |
| 10171-20-16 | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 1-1/4x11-1/2 | 89 | 48 | 1-11/16 | Начало формы Конец формы |
| 10171-20-20-SM | 32 | 1-1/4 | -20 | 31,8 | 1-1/4x11-1/2 | 104 | 57 | 46 | Начало формы Конец формы |
| 10171-24-20 | 32 | 1-1/4 | -20 | 31,8 | 1-1/2x11-1/2 | 96 | 53 | 2 | Начало формы Конец формы |
| 10171-24-24-SM | 40 | 1.1/2 | -24 | 38,1 | 1-1/2x11-1/2 | 112 | 51 | 50 | Начало формы Конец формы |
| 10171-32-32 | 50 | 2 | -32 | 50,8 | 2x11-1/2 | 18 | 64 | 2-1/2 | Начало формы Конец формы |

## Фитинги тип 03: Наружная резьба JIC37° - прямой

Соответствуют спецификациям: ISO12151-5-S - AGJ

Материал: сталь оцинкованная без хрома-VI

SM: Под метрический ключ

Фитинги этого типа серии 71 предназначены для шлангов типов: 774 721TC

|  | Внутренний Ø шланга | Резьба UNF | мм | штук |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Серия 71 | DN | Дюймы | Размер | мм |  | A | B | H |  |
| 10371-6-6-SM | 10 | 3/8 | -6 | 9,5 | 9/16x18 | 60 | 31 | 19 | Начало формы Конец формы |
| 10371-8-6-SM | 10 | 3/8 | -6 | 9,5 | 3/4x16 | 59 | 29 | 19 | Начало формы Конец формы |
| 10371-8-8-SM | 12 | 1/2 | -8 | 12,7 | 3/4x16 | 68 | 37 | 19 | Начало формы Конец формы |
| 10371-10-8-SM | 12 | 1/2 | -8 | 12,7 | 7/8x14 | 67 | 32 | 24 | Начало формы Конец формы |
| 10371-12-8-SM | 12 | 1/2 | -8 | 12,7 | 1-1/16x12 | 71 | 36 | 27 | Начало формы Конец формы |
| 10371-8-10-SM | 16 | 5/8 | -10 | 15,9 | 3/4x16 | 73 | 33 | 24 | Начало формы Конец формы |
| 10371-12-10-SM | 16 | 5/8 | -10 | 15,9 | 1-1/16x12 | 75 | 36 | 27 | Начало формы Конец формы |
| 10371-10-12-SM | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | 7/8x14 | 77 | 38 | 27 | Начало формы Конец формы |
| 10371-12-12-SM | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | 1-1/16x12 | 81 | 42 | 27 | Начало формы Конец формы |
| 10371-16-12-SM | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | 1-5/16x12 | 78 | 38 | 36 | Начало формы Конец формы |
| 10371-16-16-SM | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 1-5/16x12 | 92 | 47 | 36 | Начало формы Конец формы |
| 10371-20-16-SM | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 1-5/8x12 | 88 | 43 | 46 | Начало формы Конец формы |
| 10371-20-20-SM | 32 | 1-1/4 | -20 | 31,8 | 1-5/8x12 | 101 | 53 | 46 | Начало формы Конец формы |
| 10371-24-24-SM | 40 | 1-1/2 | -24 | 38,1 | 1-7/8x12 | 110 | 49 | 50 | Начало формы Конец формы |

## Фитинги тип 06/68: Внутренняя резьба, двойной конус JIC37°/SAE45°, прямой

Соответствуют спецификациям: ISO12151-5-SWS - DKJ

Материал: сталь оцинкованная без хрома-VI

SM: Под метрический ключ

*Данные фитинги имеют двойной уплотнительный конус, совместимый с фитингами с наружной резьбой JIC (37°) и SAE (45°). Другие типоразмеры совместимы только с фитингами с наружной резьбой JIC (37°).

Фитинги этого типа серии 71 предназначены для шлангов типов: 774 721TC

|  | Внутренний Ø шланга | Резьба UNF |  | штук |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Серия 71 | DN | Дюймы | Размер | мм |  | A, мм | B, мм | H, мм/дюйм | W, мм/дюйм |  |
| 10671-6-6-SM | 10 | 3/8 | -6 | 9,5 | 9/16x18 | 58 | 29 | 17 | 19 | Начало формы Конец формы |
| 10671-8-6-SM | 10 | 3/8 | -6 | 9,5 | 3/4x16 | 61 | 32 | 19 | 22 | Начало формы Конец формы |
| 10671-8-8-SM | 12 | 1/2 | -8 | 12,7 | 3/4x16 | 67 | 32 | 22 | 22 | Начало формы Конец формы |
| 10671-10-8-SM* | 12 | 1/2 | -8 | 12,7 | 7/8x14 | 70 | 35 | 22 | 27 | Начало формы Конец формы |
| 10671-8-10-SM | 16 | 5/8 | -10 | 15,9 | 3/4x16 | 73 | 36 | 24 | 22 | Начало формы Конец формы |
| 10671-10-10-SM | 16 | 5/8 | -10 | 15,9 | 7/8x14 | 75 | 35 | 24 | 27 | Начало формы Конец формы |
| 10671-12-10-SM | 16 | 5/8 | -10 | 15,9 | 1-1/16x12 | 78 | 41 | 27 | 32 | Начало формы Конец формы |
| 10671-10-12-SM | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | 7/8x14 | 74 | 35 | 27 | 27 | Начало формы Конец формы |
| 10671-12-12-SM | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | 1-1/16x12 | 80 | 41 | 27 | 32 | Начало формы Конец формы |
| 10671-14-12-SM | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | 1-3/16x12 | 81 | 42 | 32 | 36 | Начало формы Конец формы |
| 10671-16-12-SM | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | 1-5/16x12 | 84 | 45 | 32 | 41 | Начало формы Конец формы |
| 10671-12-16-SM | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 1-1/16x12 | 89 | 44 | 36 | 32 | Начало формы Конец формы |
| 10671-16-16-SM | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 1-5/16x12 | 92 | 47 | 36 | 41 | Начало формы Конец формы |
| 10671-20-16 | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 1-5/8x12 | 98 | 53 | 1-7/8 | 2 | Начало формы Конец формы |
| 10671-16-20-SM | 32 | 1-1/4 | -20 | 31,8 | 1-5/16x12 | 97 | 50 | 46 | 41 | Начало формы Конец формы |
| 10671-20-20-SM | 32 | 1-1/4 | -20 | 31,8 | 1-5/8x12 | 100 | 53 | 46 | 50 | Начало формы Конец формы |
| 10671-24-20-SM | 32 | 1-1/4 | -20 | 31,8 | 1-7/8x12 | 105 | 58 | 55 | 60 | Начало формы Конец формы |
| 10671-24-24-SM | 40 | 1-1/2 | -24 | 38,1 | 1-7/8x12 | 119 | 64 | 55 | 60 | Начало формы Конец формы |
| 10671-32-32 | 50 | 2 | -32 | 50,8 | 2-1/2x12 | 136 | 81 | 2-1/2 | 2-7/8 | Начало формы Конец формы |

## Фитинги тип 37/3V: внутренняя резьба, двойной конус JIC37°/SAE45° угловой 45°

Соответствуют спецификациям: ISO 12151-5-SWE45 - DKJ 45°

Материал: сталь оцинкованная без хрома-VI

SM: Под метрический ключ

*Данные фитинги имеют двойной уплотнительный конус, совместимый с фитингами с наружной резьбой JIC (37°) и SAE (45°). Другие типоразмеры совместимы только с фитингами с наружной резьбой JIC (37°).

Фитинги этого типа серии 71 предназначены для шлангов типов: 774 721TC

|  | Внутренний Ø шланга | Резьба UNF | мм | штук |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Серия 71 | DN | Дюймы | Размер | мм |  | A | B | E | W |  |
| 13771-6-6-SM | 10 | 3/8 | -6 | 9,5 | 9/16x18 | 61 | 31 | 10 | 19 | Начало формы Конец формы |
| 13771-8-8-SM* | 12 | 1/2 | -8 | 12,7 | 3/4x16 | 73 | 38 | 14 | 22 | Начало формы Конец формы |
| 13771-10-10-SM* | 16 | 5/8 | -10 | 15,9 | 7/8x14 | 83 | 44 | 17 | 27 | Начало формы Конец формы |
| 13771-12-12-SM | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | 1-1/16x12 | 91 | 52 | 20 | 32 | Начало формы Конец формы |
| 13770-16-12-SM | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | 1-5/16x12 | 95 | 56 | 24 | 41 | Начало формы Конец формы |
| 13771-16-16-SM | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 1-5/16x12 | 111 | 66 | 24 | 41 | Начало формы Конец формы |
| 13771-20-16-SM | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 1-5/8x12 | 113 | 67 | 26 | 50 | Начало формы Конец формы |
| 13771-20-20-SM | 32 | 1-1/4 | -20 | 31,8 | 1-5/8x12 | 134 | 87 | 31 | 50 | Начало формы Конец формы |
| 13771-24-24-SM | 40 | 1.1/2 | -24 | 38,1 | 1-7/8x12 | 174 | 114 | 46 | 60 | Начало формы Конец формы |

## Фитинги тип 39/3W: внутренняя резьба - двойной конус JIC37°/SAE45°, угловой 90°

Соответствуют спецификациям: ISO 12151-5-SWES - DKJ90°

Диапазон рабочих температур от -30 °C до +105 °C. Уплотнительные кольца описаны в разделе E. Специальные уплотнительные кольца поставляются под заказ.

Материал: сталь оцинкованная без хрома-VI

SM: Метрический шестигранный

*Данные фитинги имеют двойной уплотнительный конус, совместимый с фитингами с наружной резьбой JIC (37°) и SAE (45°). Другие типоразмеры совместимы только с фитингами с наружной резьбой JIC (37°).

Фитинги этого типа серии 71 предназначены для шлангов типов: 774 721TC

|  | Внутренний Ø шланга | Резьба UNF | мм | штук |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Серия 71 | DN | Дюймы | Размер | мм |  | A | B | E | W |  |
| 13971-6-6-SM | 10 | 3/8 | -6 | 9,5 | 9/16x18 | 58 | 29 | 22 | 19 | Начало формы Конец формы |
| 13971-6-8-SM | 12 | 1/2 | -8 | 12,7 | 9/16x18 | 64 | 29 | 22 | 19 | Начало формы Конец формы |
| 13971-8-8-SM* | 12 | 1/2 | -8 | 12,7 | 3/4x16 | 68 | 33 | 28 | 22 | Начало формы Конец формы |
| 13971-10-8-SM* | 12 | 1/2 | -8 | 12,7 | 7/8x14 | 74 | 39 | 32 | 27 | Начало формы Конец формы |
| 13971-10-10-SM* | 16 | 5/8 | -10 | 15,9 | 7/8x14 | 80 | 41 | 33 | 27 | Начало формы Конец формы |
| 13971-12-12-SM | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | 1-1/16x12 | 89 | 50 | 48 | 32 | Начало формы Конец формы |
| 13971-16-12-SM | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | 1-5/16x12 | 89 | 50 | 51 | 41 | Начало формы Конец формы |
| 13971-12-16-SM | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 1-1/16x12 | 99 | 54 | 46 | 32 | Начало формы Конец формы |
| 13971-16-16-SM | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 1-5/16x12 | 109 | 64 | 55 | 41 | Начало формы Конец формы |
| 13971-20-16-SM | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 1-5/8x12 | 109 | 64 | 62 | 50 | Начало формы Конец формы |
| 13971-20-20-SM | 32 | 1-1/4 | -20 | 31,8 | 1-5/8x12 | 130 | 83 | 70 | 50 | Начало формы Конец формы |
| 13971-24-20-SM° | 32 | 1-1/4 | -20 | 31,8 | 1-7/8x12 | 130 | 82 | 80 | 60 | Начало формы Конец формы |
| 13971-24-24-SM | 40 | 1-1/2 | -24 | 38,1 | 1-7/8x12 | 161 | 101 | 101 | 60 | Начало формы Конец формы |

## Фитинги тип 15: SAE код 61 - фланец прямой

Соответствуют спецификациям: ISO 12151-3-S-L - SFL - 3000 psi

Полуфланцы SAE описаны в разделе Eb.

Диапазон рабочих температур от -30 °C до +105 °C. Уплотнительные кольца описаны в разделе E. Специальные уплотнительные кольца поставляются под заказ.

Материал: сталь оцинкованная без хрома-VI

Фитинги этого типа серии 71 предназначены для шлангов типов: 774 721TC

|  | Внутренний Ø шланга | Типоразмер соединения | мм | штук |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Серия 71 | DN | Дюймы | Размер | мм |  | A | B | F |  |
| 11571-8-8 | 12 | 1/2 | -8 | 12,7 | 1/2 | 89 | 54 | 30 | Начало формы Конец формы |
| 11571-12-8 | 12 | 1/2 | -8 | 12,7 | 3/4 | 85 | 55 | 38 | Начало формы Конец формы |
| 11571-12-12 | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | 3/4 | 98 | 59 | 38 | Начало формы Конец формы |
| 11571-16-12 | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | 1 | 70 | 31 | 45 | Начало формы Конец формы |
| 11571-16-16 | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 1 | 108 | 63 | 45 | Начало формы Конец формы |
| 11571-20-16 | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 1-1/4 | 82 | 36 | 51 | Начало формы Конец формы |
| 11571-24-16 | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 1-1/2 | 111 | 66 | 60 | Начало формы Конец формы |
| 11571-16-20 | 32 | 1-1/4 | -20 | 31,8 | 1 | 120 | 72 | 45 | Начало формы Конец формы |
| 11571-20-20 | 32 | 1-1/4 | -20 | 31,8 | 1-1/4 | 120 | 78 | 51 | Начало формы Конец формы |
| 11571-24-20 | 32 | 1-1/4 | -20 | 31,8 | 1-1/2 | 82 | 35 | 60 | Начало формы Конец формы |
| 11571-20-24 | 40 | 1-1/2 | -24 | 38,1 | 1-1/4 | 138 | 77 | 51 | Начало формы Конец формы |
| 11571-24-24 | 40 | 1-1/2 | -24 | 38,1 | 1-1/2 | 140 | 80 | 60 | Начало формы Конец формы |
| 11571-32-32 | 50 | 2 | -32 | 50,8 | 2 | 144 | 79 | 71 | Начало формы Конец формы |
| 11571-40-32 | 50 | 2 | -32 | 50,8 | 2-1/2 | 148 | 94 | 84 | Начало формы Конец формы |

## Фитинги тип 16: SAE код 61 - фланец угловой 22.5°

Соответствуют спецификациям: ISO 12151-3-E22ML - SFL 22.5° - 3000 psi

Полуфланцы SAE описаны в разделе Eb.

Диапазон рабочих температур от -30 °C до +105 °C. Уплотнительные кольца описаны в разделе E. Специальные уплотнительные кольца поставляются под заказ.

Материал: сталь оцинкованная без хрома-VI

Фитинги этого типа серии 71 предназначены для шлангов типов: 774 721TC

|  | Внутренний Ø шланга | Типоразмер соединения | мм | штук |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Серия 71 | DN | Дюймы | Размер | мм |  | A | B | E | F |  |
| 11671-12-12 | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | 3/4 | 105 | 65 | 11 | 38 | Начало формы Конец формы |
| 11671-16-16 | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 1 | 125 | 80 | 11 | 45 | Начало формы Конец формы |
| 11671-20-20 | 32 | 1-1/4 | -20 | 31,8 | 1-1/4 | 139 | 92 | 13 | 51 | Начало формы Конец формы |
| 11671-24-24 | 40 | 1-1/2 | -24 | 38,1 | 1-1/2 | 149 | 94 | 16 | 60 | Начало формы Конец формы |
| 11671-32-32 | 50 | 2 | -32 | 50,8 | 2 | 185 | 131 | 22 | 71 | Начало формы Конец формы |

## Фитинги тип 17: SAE код 61 - фланец угловой 45°

Соответствуют спецификациям: ISO 12151-3-E45-L - SFL45° - 3000 psi

Полуфланцы SAE описаны в разделе Eb.

Диапазон рабочих температур от -30 °C до +105 °C. Уплотнительные кольца описаны в разделе E. Специальные уплотнительные кольца поставляются под заказ.

Материал: сталь оцинкованная без хрома-VI

Фитинги этого типа серии 71 предназначены для шлангов типов: 774 721TC

|  | Внутренний Ø шланга | Типоразмер соединения | мм | штук |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Серия 71 | DN | Дюймы | Размер | мм |  | A | B | E | F |  |
| 11771-8-8 | 12 | 1/2 | -8 | 12,7 | 1/2 | 79 | 44 | 20 | 30 | Начало формы Конец формы |
| 11771-12-12 | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | 3/4 | 98 | 58 | 26 | 38 | Начало формы Конец формы |
| 11771-16-16 | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 1 | 119 | 73 | 27 | 45 | Начало формы Конец формы |
| 11771-20-16 | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 1-1/4 | 121 | 76 | 32 | 51 | Начало формы Конец формы |
| 11771-20-20 | 32 | 1-1/4 | -20 | 31,8 | 1-1/4 | 132 | 85 | 29 | 51 | Начало формы Конец формы |
| 11771-24-20 | 32 | 1-1/4 | -20 | 31,8 | 1-1/2 | 141 | 94 | 38 | 60 | Начало формы Конец формы |
| 11771-24-24 | 40 | 1-1/2 | -24 | 38,1 | 1-1/2 | 166 | 106 | 37 | 60 | Начало формы Конец формы |
| 11771-32-32 | 50 | 2 | -32 | 50,8 | 2 | 200 | 135 | 52 | 71 | Начало формы Конец формы |

## Фитинги тип 19: SAE код 61 - фланец угловой 90°

Соответствуют спецификациям: ISO 12151-3-E-L - SFL 90° - 3000 psi

Полуфланцы SAE описаны в разделе Eb.

Диапазон рабочих температур от -30 °C до +105 °C. Уплотнительные кольца описаны в разделе E. Специальные уплотнительные кольца поставляются под заказ.

Материал: сталь оцинкованная без хрома-VI.

Фитинги этого типа серии 71 предназначены для шлангов типов: 774 721TC

|  | Внутренний Ø шланга | Типоразмер соединения | мм | штук |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Серия 71 | DN | Дюймы | Размер | мм |  | A | B | E | F |  |
| 11971-8-8 | 12 | 1/2 | -8 | 12,7 | 1/2 | 75 | 40 | 41 | 30 | Начало формы Конец формы |
| 11971-12-10 | 16 | 5/8 | -10 | 15,9 | 3/4 | 75 | 43 | 36 | 38 | Начало формы Конец формы |
| 11971-12-12 | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | 3/4 | 89 | 50 | 58 | 38 | Начало формы Конец формы |
| 11971-16-12 | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | 1 | 90 | 50 | 58 | 45 | Начало формы Конец формы |
| 11971-16-16 | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 1 | 113 | 72 | 60 | 45 | Начало формы Конец формы |
| 11971-20-16 | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 1-1/4 | 113 | 68 | 70 | 51 | Начало формы Конец формы |
| 11971-24-16 | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 1-1/2 | 113 | 72 | 60 | 60 | Начало формы Конец формы |
| 11971-16-20 | 32 | 1-1/4 | -20 | 31,8 | 1 | 130 | 82 | 90 | 45 | Начало формы Конец формы |
| 11971-20-20 | 32 | 1-1/4 | -20 | 31,8 | 1-1/4 | 130 | 82 | 90 | 51 | Начало формы Конец формы |
| 11971-24-20 | 32 | 1-1/4 | -20 | 31,8 | 1-1/2 | 121 | 79 | 67 | 60 | Начало формы Конец формы |
| 11971-24-24 | 40 | 1-1/2 | -24 | 38,1 | 1-1/2 | 161 | 101 | 79 | 60 | Начало формы Конец формы |
| 11971-32-32 | 50 | 2 | -32 | 50,8 | 2 | 203 | 138 | 115 | 71 | Начало формы Конец формы |

## Фитинги тип 6A: SAE код 61 - фланец прямой

Соответствуют спецификациям: ISO 12151-3-S-S - SFS - 6000 psi

Полуфланцы SAE описаны в разделе Eb.

Диапазон рабочих температур от -30 °C до +105 °C. Уплотнительные кольца описаны в разделе E. Специальные уплотнительные кольца поставляются под заказ.

Материал: сталь оцинкованная без хрома-VI

Фитинги этого типа серии 71 предназначены для шлангов типов: 774 721TC

|  | Внутренний Ø шланга | Типоразмер соединения | мм | штук |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Серия 71 | DN | Дюймы | Размер | мм |  | A | B | F |  |
| 16A71-8-8 | 12 | 1/2 | -8 | 12,7 | 1/2 | 103 | 68 | 32 | Начало формы Конец формы |
| 16A71-12-12 | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | 3/4 | 105 | 66 | 41 | Начало формы Конец формы |
| 16A71-16-12 | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | 1 | 110 | 70 | 48 | Начало формы Конец формы |
| 16A71-16-16 | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 1 | 127 | 82 | 48 | Начало формы Конец формы |
| 16A71-20-16 | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 1-1/4 | 127 | 82 | 54 | Начало формы Конец формы |
| 16A71-20-20 | 32 | 1-1/4 | -20 | 31,8 | 1-1/4 | 130 | 83 | 54 | Начало формы Конец формы |
| 16A71-24-20 | 32 | 1-1/4 | -20 | 31,8 | 1-1/2 | 131 | 84 | 64 | Начало формы Конец формы |
| 16A71-24-24 | 40 | 1-1/2 | -24 | 38,1 | 1-1/2 | 163 | 107 | 64 | Начало формы Конец формы |
| 16A71-32-32 | 50 | 2 | -32 | 50,8 | 2 | 187 | 133 | 79 | Начало формы Конец формы |

## Фитинги тип 6F: SAE фланец, угловой 45° - тяжелая серия

Соответствуют спецификациям: ISO 12151-3-E45-S - SFS 45° - 6000 psi

Полуфланцы SAE описаны в разделе Eb.

Диапазон рабочих температур от -30 °C до +105 °C. Уплотнительные кольца описаны в разделе E. Специальные уплотнительные кольца поставляются под заказ.

Материал: сталь оцинкованная без хрома-VI

Фитинги этого типа серии 71 предназначены для шлангов типов: 774 721TC

|  | Внутренний Ø шланга | Типоразмер соединения | мм | штук |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Серия 71 | DN | Дюймы | Размер | мм |  | A | B | E | F |  |
| 16F71-8-8 | 12 | 1/2 | -8 | 12,7 | 1/2 | 81 | 46 | 19 | 32 | Начало формы Конец формы |
| 16F71-12-12 | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | 3/4 | 105 | 66 | 26 | 41 | Начало формы Конец формы |
| 16F71-16-12 | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | 1 | 101 | 62 | 26 | 48 | Начало формы Конец формы |
| 16F71-12-16 | 25 | 1 | -1 | 25,4 | 3/4 | 118 | 73 | 27 | 41 | Начало формы Конец формы |
| 16F71-16-16 | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 1 | 117 | 77 | 27 | 48 | Начало формы Конец формы |
| 16F71-20-16 | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 1-1/4 | 117 | 70 | 31 | 54 | Начало формы Конец формы |
| 16F71-20-20 | 32 | 1-1/4 | -20 | 31,8 | 1-1/4 | 141 | 94 | 38 | 54 | Начало формы Конец формы |
| 16F71-24-20 | 32 | 1-1/4 | -20 | 31,8 | 1-1/2 | 141 | 94 | 38 | 64 | Начало формы Конец формы |
| 16F71-24-24 | 40 | 1-1/2 | -24 | 38,1 | 1-1/2 | 173 | 113 | 44 | 64 | Начало формы Конец формы |
| 16F71-32-32 | 50 | 2 | -32 | 50,8 | 2 | 198 | 144 | 52 | 79 | Начало формы Конец формы |

## Фитинги тип 6N: SAE код 62, фланец угловой 90°

Соответствуют спецификациям: ISO 12151-3-E-S - SFS 90° - 6000 psi

Полуфланцы SAE описаны в разделе Eb.

Диапазон рабочих температур от -30 °C до +105 °C. Уплотнительные кольца описаны в разделе E. Специальные уплотнительные кольца поставляются под заказ.

Материал: сталь оцинкованная без хрома-VI

Фитинги этого типа серии 71 предназначены для шлангов типов: 774 721TC

|  | Внутренний Ø шланга | Типоразмер соединения | мм | штук |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Серия 71 | DN | Дюймы | Размер | мм |  | A | B | E | F |  |
| 16N71-8-8 | 12 | 1/2 | -1 | 12,7 | 1/2 | 74 | 39 | 41 | 32 | Начало формы Конец формы |
| 16N71-8-12 | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | 1/2 | 81 | 42 | 54 | 32 | Начало формы Конец формы |
| 16N71-12-12 | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | 3/4 | 98 | 59 | 54 | 41 | Начало формы Конец формы |
| 16N71-16-12 | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | 1 | 93 | 53 | 53 | 48 | Начало формы Конец формы |
| 16N71-12-16 | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 3/4 | 113 | 66 | 57 | 41 | Начало формы Конец формы |
| 16N71-16-16 | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 1 | 111 | 64 | 70 | 48 | Начало формы Конец формы |
| 16N71-20-16 | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 1-1/4 | 115 | 68 | 61 | 54 | Начало формы Конец формы |
| 16N71-20-20 | 32 | 1-1/4 | -20 | 31,8 | 1-1/4 | 130 | 82 | 70 | 54 | Начало формы Конец формы |
| 16N71-24-20 | 32 | 1-1/4 | -20 | 31,8 | 1-1/2 | 130 | 82 | 70 | 64 | Начало формы Конец формы |
| 16N71-24-24 | 40 | 1-1/2 | -24 | 38,1 | 1-1/2 | 161 | 101 | 81 | 64 | Начало формы Конец формы |
| 16N71-32-32 | 50 | 2 | -32 | 50,8 | 2 | 188 | 134 | 114 | 79 | Начало формы Конец формы |

## Фитинги тип JC: внутренняя резьба, торцевое уплотнение ORFS - прямой

Соответствуют спецификациям: ISO 12151-1-SWSA - SAE J516 - ORFS

Материал: сталь оцинкованная без хрома-VI

SM: Под метрический ключ

Фитинги этого типа серии 71 предназначены для шлангов типов: 774 721TC

|  | Внутренний Ø шланга | Резьба UNF | мм | штук |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Серия 71 | DN | Дюймы | Размер | мм |  | A | B | H | W |  |
| 1JC71-10-8-SM | 12 | 1/2 | -8 | 12,7 | 1x14 | 59 | 24 | 24 | 30 | Начало формы Конец формы |
| 1JC71-10-10-SM | 16 | 5/8 | -10 | 15,9 | 1x14 | 64 | 24 | 24 | 30 | Начало формы Конец формы |
| 1JC71-12-10-SM | 16 | 5/8 | -10 | 15,9 | 1-3/16x12 | 68 | 29 | 32 | 36 | Начало формы Конец формы |
| 1JC71-12-12-SM | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | 1-3/16x12 | 68 | 29 | 32 | 36 | Начало формы Конец формы |
| 1JC71-16-12-SM | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | 1-7/16x12 | 72 | 33 | 36 | 41 | Начало формы Конец формы |
| 1JC71-12-16-SM | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 1-3/16x12 | 76 | 31 | 36 | 36 | Начало формы Конец формы |
| 1JC71-16-16-SM | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 1-7/16x12 | 80 | 35 | 36 | 41 | Начало формы Конец формы |
| 1JC71-20-16-SM | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 1-11/16x12 | 79 | 34 | 41 | 50 | Начало формы Конец формы |
| 1JC71-20-20-SM | 32 | 1-1/4 | -20 | 31,8 | 1-11/16x12 | 85 | 36 | 50 | 50 | Начало формы Конец формы |
| 1JC71-24-24-SM | 40 | 1-1/2 | -24 | 38,1 | 2x12 | 102 | 42 | 50 | 60 | Начало формы Конец формы |

## Фитинги тип JS: внутренняя резьба, торцевое уплотнение ORFS (удлиненный)

Соответствуют спецификациям: ISO 12151-2-SWSB - SAE J516 - ORFS

Материал: сталь оцинкованная без хрома-VI

SM: Под метрический ключ

Фитинги этого типа серии 71 предназначены для шлангов типов: 774 721TC

|  | Внутренний Ø шланга | Резьба UNF | мм | штук |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Серия 71 | DN | Дюймы | Размер | мм |  | A | B | H | W |  |
| 1JS71-6-6-SM | 10 | 3/8 | -6 | 9,5 | 11/16x16 | 58 | 29 | 17 | 22 | Начало формы Конец формы |
| 1JS71-8-8-SM | 12 | 1/2 | -8 | 12,7 | 13/16x16 | 68 | 33 | 22 | 24 | Начало формы Конец формы |
| 1JS71-10-10-SM | 16 | 5/8 | -10 | 15,9 | 1x14 | 79 | 39 | 24 | 30 | Начало формы Конец формы |
| 1JS71-10-12-SM | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | 1x14 | 78 | 39 | 27 | 30 | Начало формы Конец формы |
| 1JS71-12-12-SM | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | 1-3/16x12 | 84 | 45 | 30 | 36 | Начало формы Конец формы |
| 1JS71-16-12-SM | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | 1-7/16x12 | 86 | 47 | 36 | 41 | Начало формы Конец формы |
| 1JS71-16-16-SM | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 1-7/16x12 | 92 | 51 | 36 | 41 | Начало формы Конец формы |
| 1JS71-20-16-SM | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 1-11/16x12 | 93 | 47 | 41 | 50 | Начало формы Конец формы |
| 1JS71-20-20-SM | 32 | 1-1/4 | -20 | 31,8 | 1-11/16x12 | 96 | 49 | 46 | 50 | Начало формы Конец формы |
| 1JS71-24-24-SM | 40 | 1-1/2 | -24 | 38,1 | 2x12 | 118 | 58 | 50 | 60 | Начало формы Конец формы |

## Фитинги тип J7: внутренняя резьба, торцевое уплотнение ORFS - угловой 45° - ISO 12151-1 - SWE 45°

Соответствуют спецификациям: ISO 12151-1-SWE45 - SAE J516 - ORFS 45°

Материал: сталь оцинкованная без хрома-VI

SM: Под метрический ключ

Фитинги этого типа серии 71 предназначены для шлангов типов: 774 721TC

|  | Внутренний Ø шланга | Резьба UNF | мм | штук |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Серия 71 | DN | Дюймы | Размер | мм |  | A | B | E | W |  |
| 1J771-6-6-SM | 10 | 3/8 | -6 | 9,5 | 11/16x16 | 62 | 33 | 11 | 22 | Начало формы Конец формы |
| 1J771-8-8-SM | 12 | 1/2 | -8 | 12,7 | 13/16x16 | 72 | 37 | 15 | 24 | Начало формы Конец формы |
| 1J771-10-8-SM | 12 | 1/2 | -8 | 12,7 | 1x14 | 81 | 46 | 17 | 30 | Начало формы Конец формы |
| 1J771-12-10-SM | 16 | 5/8 | -10 | 15,9 | 1-3/16x12 | 90 | 53 | 21 | 36 | Начало формы Конец формы |
| 1J771-12-12-SM | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | 1-3/16x12 | 92 | 53 | 21 | 36 | Начало формы Конец формы |
| 1J771-16-12-SM | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | 1-7/16x12 | 95 | 56 | 24 | 41 | Начало формы Конец формы |
| 1J771-16-16-SM | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 1-7/16x12 | 112 | 66 | 24 | 41 | Начало формы Конец формы |
| 1J771-20-20-SM | 32 | 1-1/4 | -20 | 31,8 | 1-11/16x12 | 130 | 82 | 27 | 50 | Начало формы Конец формы |
| 1J771-24-24-SM | 40 | 1-1/2 | -24 | 38,1 | 2x12 | 169 | 109 | 40 | 60 | Начало формы Конец формы |

## Фитинги тип J9: внутренняя резьба, торцевое уплотнение JRFS - угловой 90°

Соответствуют спецификациям: ISO 12151-1-SWES - SAE J516 - ORFS 90°

Материал: сталь оцинкованная без хрома-VI

SM: Метрический шестигранный

Фитинги этого типа серии 71 предназначены для шлангов типов: 774 721TC

|  | Внутренний Ø шланга | Резьба UNF | мм | штук |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Серия 71 | DN | Дюймы | Размер | мм |  | A | B | E | W |  |
| 1J971-6-6-SM | 10 | 3/8 | -6 | 9,5 | 11/16x16 | 58 | 29 | 23 | 22 | Начало формы Конец формы |
| 1J971-8-8-SM | 12 | 1/2 | -8 | 12,7 | 13/16x16 | 70 | 35 | 29 | 24 | Начало формы Конец формы |
| 1J971-10-8-SM | 12 | 1/2 | -8 | 12,7 | 1x14 | 73 | 38 | 32 | 30 | Начало формы Конец формы |
| 1J971-10-10-SM | 16 | 5/8 | -10 | 15,9 | 1x14 | 78 | 39 | 33 | 30 | Начало формы Конец формы |
| 1J971-12-12-SM | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | 1-3/16x12 | 89 | 50 | 48 | 36 | Начало формы Конец формы |
| 1J971-16-16-SM | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 1-7/16x12 | 111 | 64 | 56 | 41 | Начало формы Конец формы |
| 1J971-20-20-SM | 32 | 1-1/4 | -20 | 31,8 | 1-11/16x12 | 130 | 83 | 64 | 50 | Начало формы Конец формы |
| 1J971-24-20-SM | 32 | 1-1/4 | -20 | 31,8 | 2x12 | 130 | 82 | 70 | 60 | Начало формы Конец формы |

## Фитинги тип XU: внутренняя метрическая резьба - прямой (обратный конус 30°)

Соответствуют спецификациям: JIS B8363

Материал: сталь оцинкованная без хрома-VI

Фитинги этого типа серии 71 предназначены для шлангов типов: 774 721TC

|  | Внутренний Ø шланга | Метрическая резьба | мм | штук |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Серия 71 | DN | Дюймы | Размер | мм |  | A | B | H | W |  |
| 1XU71-10-10 | 16 | 5/8 | -10 | 15,9 | M24x1,5 | 67 | 28 | 30 | 32 | Начало формы Конец формы |
| 1XU71-12-12 | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | M30x1,5 | 68 | 28 | 36 | 36 | Начало формы Конец формы |
| 1XU71-16-16 | 25 | 1 | -16 | 25,4 | M33x1,5 | 82 | 35 | 36 | 41 | Начало формы Конец формы |
| 1XU71-20-20 | 32 | 1-1/4 | -20 | 31,8 | M36x1,5 | 106 | 64 | 46 | 46 | Начало формы Конец формы |
| 1XU71-24-24 | 40 | 1-1/2 | -24 | 38,1 | M42x1,5 | 125 | 71 | 55 | 55 | Начало формы Конец формы |

# Обжимные фитинги серии 73 [для РВД Parker Hannifin]

Ниже показаны типы обжимных фитингов серии 73, которые можно использовать для сборки РВД Parker:

- C9 - Внутренняя метрическая резьба 24° – тяжелая серия (S) с уплотнительным кольцом – прямой

- 0C - Внутренняя метрическая резьба 24° – тяжелая серия (S) с уплотнительным кольцом – угловой 45°

- 1C - Внутренняя метрическая резьба 24° – тяжелая серия (S) с уплотнительным кольцом – угловой 90°

- D2 - Наружная метрическая резьба 24° – тяжелая серия (S) - прямой

- 92 - Внутренняя метрическая резьба BSP параллельная – прямой (конус 60°)

- B1 - Внутренняя резьба BSP параллельная – угловой 45° (конус 60°)

- B2 - Внутренняя резьба BSP параллельная – угловой 90° (конус 60°)

- D9 - Наружная резьба BSP - прямой (конус 60°)

- 01 - Наружная трубная резьба NPTF - прямой

- 03 - Наружная резьба JIC37° - прямой

- 06 - Внутренняя резьба JIC37° - прямой

- 37 - Внутренняя резьба JIC37° - угловой 45°

- 39 - Внутренняя резьба JIC37° - угловой 90°

- 15/4A - SAE код 61 - фланец прямой

- 17/4F - SAE код 61 - фланец угловой 45° (5000psi)

- 19/4N - SAE код 61 - фланец угловой 90° (psi)

- 6A - SAE код 61 - фланец прямой

- 6F - SAE фланец, угловой 45° - тяжелая серия

- 6N - SAE код 62, фланец угловой 90°

- JC - Внутренняя резьба, торцевое уплотнение ORFS - прямой - короткий

- JS - Внутренняя резьба, торцевое уплотнение ORFS (удлиненный)

- J7 - Внутренняя резьба, торцевое уплотнение ORFS - угловой 45° - ISO 12151-1 - SWE 45°

- J9 - Внутренняя резьба, торцевое уплотнение ORFS - угловой 90°

- J1 - Внутренняя резьба, торцевое уплотнение ORFS - угловой 90° - удлиненный

- JM - Наружная резьба, торцевое уплотнение ORFS

## Фитинги тип C9: внутренняя метрическая резьба 24° – тяжелая серия (s) с уплотнительным кольцом – прямой

Соответствуют спецификациям: ISO 12151-2-SWS-S – DKOS

Диапазон рабочих температур от -30 °C до +105 °C. Уплотнительные кольца описаны в разделе E. Специальные уплотнительные кольца поставляются под заказ.

Материал: сталь оцинкованная без хрома-VI

Фитинги этого типа серии 73 предназначены для шлангов типов: 731

|  | Внутренний Ø шланга | Метрическая резьба | Внешний Ø трубки | мм | штук |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Серия 73 | DN | Дюймы | Размер | мм |  | мм | A | B | W |  |
| 1C973-20-12 | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | M30x2 | 20 | 81 | 33 | 36 | Начало формы Конец формы |
| 1C973-25-12 | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | M36x2 | 25 | 80 | 32 | 46 | Начало формы Конец формы |
| 1C973-20-16 | 25 | 1 | -16 | 25,4 | M30x2 | 20 | 86 | 36 | 36 | Начало формы Конец формы |
| 1C973-25-16 | 25 | 1 | -16 | 25,4 | M36x2 | 25 | 87 | 36 | 46 | Начало формы Конец формы |
| 1C973-30-16 | 25 | 1 | -16 | 25,4 | M42x2 | 30 | 87 | 36 | 50 | Начало формы Конец формы |
| 1C973-30-20 | 32 | 1-1/4 | -20 | 31,8 | M42x2 | 30 | 106 | 42 | 50 | Начало формы Конец формы |
| 1C973-38-20 | 32 | 1-1/4 | -20 | 31,8 | M52x2 | 38 | 102 | 35 | 60 | Начало формы Конец формы |
| 1C973-38-24 | 40 | 1-1/2 | -24 | 38,1 | M52x2 | 38 | 105 | 42 | 60 | Начало формы Конец формы |

## Фитинги тип 0C: внутренняя метрическая резьба 24° – тяжелая серия (S) с уплотнительным кольцом – угловой 45°

Соответствуют спецификациям: ISO 12151-2-SWE45-S – DKOS 45°

Диапазон рабочих температур от -30 °C до +105 °C. Уплотнительные кольца описаны в разделе E. Специальные уплотнительные кольца поставляются под заказ.

Материал: сталь оцинкованная без хрома-VI

Фитинги этого типа серии 73 предназначены для шлангов типов: 731

|  | Внутренний Ø шланга | Метрическая резьба | Внешний Ø трубки | мм | штук |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Серия 73 | DN | Дюймы | Размер | мм |  | мм | A | B | E | W |  |
| 10C73-20-12 | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | M30x2 | 20 | 112 | 64 | 28 | 36 | Начало формы Конец формы |
| 10C73-25-12 | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | M36x2 | 25 | 113 | 65 | 29 | 46 | Начало формы Конец формы |
| 10C73-30-16 | 25 | 1 | -16 | 25,4 | M42x2 | 30 | 131 | 81 | 34 | 50 | Начало формы Конец формы |
| 10C73-38-20 | 32 | 1-1/4 | -20 | 31,8 | M52x2 | 38 | 161 | 97 | 37 | 60 | Начало формы Конец формы |

## Фитинги тип 1C: внутренняя метрическая резьба 24° – тяжелая серия (S) с уплотнительным кольцом – угловой 90°

Соответствуют спецификациям: ISO 12151-2-SWE-S – DKOS 90°

Диапазон рабочих температур от -30 °C до +105 °C. Уплотнительные кольца описаны в разделе E. Специальные уплотнительные кольца поставляются под заказ.

Материал: сталь оцинкованная без хрома-VI

Фитинги этого типа серии 73 предназначены для шлангов типов: 731

|  | Внутренний Ø шланга | Метрическая резьба | Внешний Ø трубки | мм | штук |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Серия 73 | DN | Дюймы | Размер | мм |  | мм | A | B | E | W |  |
| 11C73-20-12 | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | M30x2 | 20 | 101 | 53 | 57 | 36 | Начало формы Конец формы |
| 11C73-25-12 | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | M36x2 | 25 | 101 | 52 | 59 | 46 | Начало формы Конец формы |
| 11C73-25-16 | 25 | 1 | -16 | 25,4 | M36x2 | 25 | 122 | 71 | 70 | 46 | Начало формы Конец формы |
| 11C73-30-16 | 25 | 1 | -16 | 25,4 | M42x2 | 30 | 122 | 72 | 73 | 50 | Начало формы Конец формы |
| 11C73-30-20 | 32 | 1-1/4 | -20 | 31,8 | M42x2 | 30 | 138 | 73 | 74 | 50 | Начало формы Конец формы |
| 11C73-38-20 | 32 | 1-1/4 | -20 | 31,8 | M52x2 | 38 | 151 | 87 | 78 | 60 | Начало формы Конец формы |

## Фитинги тип D2: наружная метрическая резьба 24° – тяжелая серия (S) - прямой

Соответствуют спецификациям: ISO 12151-2-S-S – CES

Материал: сталь оцинкованная без хрома-VI

Фитинги этого типа серии 73 предназначены для шлангов типов: 731

|  | Внутренний Ø шланга | Метрическая резьба | Внешний Ø трубки | мм | штук |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Серия 73 | DN | Дюймы | Размер | мм |  | мм | A | B | H |  |
| 1D273-20-12 | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | M30x2 | 20 | 84 | 35 | 30 | Начало формы Конец формы |
| 1D273-25-12 | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | M36x2 | 25 | 86 | 37 | 36 | Начало формы Конец формы |
| 1D273-30-16 | 25 | 1 | -16 | 25,4 | M42x2 | 30 | 94 | 42 | 46 | Начало формы Конец формы |
| 1D273-38-20 | 32 | 1-1/4 | -20 | 31,8 | M52x2 | 38 | 112 | 46 | 55 | Начало формы Конец формы |

## Фитинги тип 92: внутренняя метрическая резьба BSP параллельная – прямой (конус 60°)

Соответствуют спецификациям: BS5200-A - DKR

Материал: сталь оцинкованная без хрома-VI

Фитинги этого типа серии 73 предназначены для шлангов типов: 731

|  | Внутренний Ø шланга | Резьба BSP | мм | штук |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Серия 73 | DN | Дюймы | Размер | мм |  | A | B | W |  |
| 19273-12-12 | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | 3/4x14 | 77 | 29 | 32 | Начало формы Конец формы |
| 19273-16-16 | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 1x11 | 89 | 38 | 41 | Начало формы Конец формы |
| 19273-20-20 | 32 | 1-1/4 | -20 | 31,8 | 1-1/4x11 | 101 | 37 | 50 | Начало формы Конец формы |
| 19273-24-24 | 40 | 1-1/2 | -24 | 38,1 | 1-1/2x11 | 100 | 37 | 55 | Начало формы Конец формы |
| 19273-32-32 | 50 | 2 | -32 | 50,8 | 2x11 | 113 | 38 | 70 | Начало формы Конец формы |

## Фитинги тип B1: внутренняя резьба BSP параллельная – угловой 45° (конус 60°)

Соответствуют спецификациям: BS 5200-D - DKR 45°

Материал: сталь оцинкованная без хрома-VI

Фитинги этого типа серии 73 предназначены для шлангов типов: 731

|  | Внутренний Ø шланга | Резьба BSP | мм | штук |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Серия 73 | DN | Дюймы | Размер | мм |  | A | B | E | W |  |
| 1B173-12-12 | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | 3/4x14 | 110 | 62 | 26 | 32 | Начало формы Конец формы |
| 1B173-16-16 | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 1x11 | 136 | 84 | 39 | 41 | Начало формы Конец формы |
| 1B173-20-20 | 32 | 1-1/4 | -20 | 31,8 | 1-1/4x11 | 169 | 105 | 44 | 50 | Начало формы Конец формы |
| 1B173-24-24 | 40 | 1-1/2 | -24 | 38,1 | 1-1/2x11 | 172 | 109 | 38 | 55 | Начало формы Конец формы |
| 1B173-32-32 | 50 | 2 | -32 | 50,8 | 2x11 | 229 | 157 | 50 | 70 | Начало формы Конец формы |

## Фитинги тип B2: внутренняя резьба BSP параллельная – угловой 90° (конус 60°)

Соответствуют спецификациям: BS 5200-B - DKR 90

Материал: сталь оцинкованная без хрома-VI

Фитинги этого типа серии 73 предназначены для шлангов типов: 731

|  | Внутренний Ø шланга | Резьба BSP | мм | штук |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Серия 73 | DN | Дюймы | Размер | мм |  | A | B | E | W |  |
| 1B273-12-12 | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | 3/4x14 | 106 | 58 | 55 | 32 | Начало формы Конец формы |
| 1B273-16-16 | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 1x11 | 121 | 70 | 76 | 41 | Начало формы Конец формы |
| 1B273-20-20 | 32 | 1-1/4 | -20 | 31,8 | 1-1/4x11 | 151 | 87 | 80 | 50 | Начало формы Конец формы |
| 1B273-24-24 | 40 | 1-1/2 | -24 | 38,1 | 1-1/2x11 | 166 | 103 | 103 | 55 | Начало формы Конец формы |
| 1B273-32-32 | 50 | 2 | -32 | 50,8 | 2x11 | 229 | 157 | 149 | 70 | Начало формы Конец формы |

## Фитинги тип D9: Наружная резьба BSP - прямой (конус 60°)

Соответствуют спецификациям: BS5200 - AGR

Материал: сталь оцинкованная без хрома-VI

Фитинги этого типа серии 73 предназначены для шлангов типов: 731

|  | Внутренний Ø шланга | Резьба BSP | мм | штук |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Серия 73 | DN | Дюймы | Размер | мм |  | A | B | H |  |
| 1D973-12-12 | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | 3/4x14 | 87 | 38 | 32 | Начало формы Конец формы |
| 1D973-16-16 | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 1x11 | 95 | 43 | 41 | Начало формы Конец формы |
| 1D973-20-20 | 32 | 1-1/4 | -20 | 31,8 | 1-1/14x11 | 114 | 47 | 50 | Начало формы Конец формы |
| 1D973-24-24 | 40 | 1-1/2 | -24 | 38,1 | 1-1/2x11 | 114 | 49 | 55 | Начало формы Конец формы |
| 1D973-32-32 | 50 | 2 | -32 | 50,8 | 2x11 | 129 | 58 | 70 | Начало формы Конец формы |

## Фитинги тип 01: Наружная трубная резьба NPTF - прямой

Соответствуют спецификациям: SAE J476A - J516 - AGN

Материал: сталь оцинкованная без хрома-VI

SM: Под метрический ключ

Фитинги этого типа серии 73 предназначены для шлангов типов: 731

|  | Внутренний Ø шланга | Резьба NPTF |  | штук |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Серия 73 | DN | Дюймы | Размер | мм |  | A, мм | B, мм | H, мм/дюйм |  |
| 10173-12-12-SM | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | 3/4x14 | 90 | 42 | 30 | Начало формы Конец формы |
| 10173-16-16 | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 1x11-1/2 | 100 | 51 | 1-3/8 | Начало формы Конец формы |
| 10173-20-20-SM | 32 | 1.1/4 | -20 | 31,8 | 1-1/4x11-1/2 | 125 | 61 | 46 | Начало формы Конец формы |
| 10173-24-24-SM | 40 | 1-1/2 | -24 | 38,1 | 1-1/2x11-1/2 | 124 | 61 | 50 | Начало формы Конец формы |
| 10173-32-32 | 50 | 2 | -32 | 50,8 | 2x11-1/2 | 141 | 73 | 2-1/2 | Начало формы Конец формы |

## Фитинги тип 03: Наружная резьба JIC37° - прямой

Соответствуют спецификациям: ISO12151-5-S - AGJ

Материал: сталь оцинкованная без хрома-VI

SM: Под метрический ключ

Фитинги этого типа серии 73 предназначены для шлангов типов: 731

|  | Внутренний Ø шланга | Резьба UNF |  | штук |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Серия 73 | DN | Дюймы | Размер | мм |  | A, мм | B, мм | H, мм/дюйм |  |
| 10373-12-12-SM | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | 1-1/16x12 | 89 | 41 | 30 | Начало формы Конец формы |
| 10373-16-12-SM | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | 1-5/16x12 | 91 | 43 | 36 | Начало формы Конец формы |
| 10373-16-16-SM | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 1-5/16x12 | 97 | 47 | 36 | Начало формы Конец формы |
| 10373-20-16 | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 1-5/8x12 | 102 | 52 | 46 | Начало формы Конец формы |
| 10373-20-20-SM | 32 | 1-1/4 | -20 | 31,8 | 1-5/8x12 | 118 | 54 | 46 | Начало формы Конец формы |
| 10373-24-20 | 32 | 1-1/4 | -20 | 31,8 | 1-7/8x12 | 118 | 54 | 2 | Начало формы Конец формы |
| 10373-24-24-SM | 40 | 1-1/2 | -24 | 38,1 | 1-7/8x12 | 122 | 59 | 50 | Начало формы Конец формы |
| 10373-32-32-SM | 50 | 2 | -32 | 50,8 | 2-1/2x12 | 143 | 72 | 65 | Начало формы Конец формы |

## Фитинги тип 06: Внутренняя резьба JIC37° - прямой

Соответствуют спецификациям: ISO12151-5-SWS - DKJ

Материал: сталь оцинкованная без хрома-VI

SM: Под метрический ключ

Фитинги этого типа серии 73 предназначены для шлангов типов: 731

|  | Внутренний Ø шланга | Резьба UNF |  | штук |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Серия 73 | DN | Дюймы | Размер | мм |  | A, мм | B, мм | H, мм/дюйм | W, мм/дюйм |  |
| 10673-12-12-SM | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | 1-1/16x12 | 93 | 45 | 30 | 32 | Начало формы Конец формы |
| 10673-16-12 | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | 1-5/16x12 | 95 | 47 | 1-3/8 | 1-1/2 | Начало формы Конец формы |
| 10673-16-16-SM | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 1-5/16x12 | 103 | 52 | 36 | 41 | Начало формы Конец формы |
| 10673-20-16 | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 1-5/8x12 | 108 | 60 | 1-3/4 | 2 | Начало формы Конец формы |
| 10673-20-20-SM | 32 | 1-1/4 | -20 | 31,8 | 1-5/8x12 | 125 | 61 | 46 | 55 | Начало формы Конец формы |
| 10673-24-20-SM | 32 | 1-1/4 | -20 | 31,8 | 1-7/8x12 | 130 | 66 | 50 | 60 | Начало формы Конец формы |
| 10673-24-24-SM | 40 | 1-1/2 | -24 | 38,1 | 1-7/8x12 | 128 | 66 | 50 | 60 | Начало формы Конец формы |
| 10673-32-32 | 50 | 2 | -32 | 50,8 | 2-1/2x12 | 150 | 81 | 2-1/2 | 2-7/8 | Начало формы Конец формы |

## Фитинги тип 37: внутренняя резьба JIC37° - угловой 45°

Соответствуют спецификациям: ISO 12151-5-SWE45 - DKJ 45°

Материал: сталь оцинкованная без хрома-VI

SM: Под метрический ключ

Фитинги этого типа серии 73 предназначены для шлангов типов: 731

|  | Внутренний Ø шланга | Резьба UNF | мм | штук |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Серия 73 | DN | Дюймы | Размер | мм |  | A | B | E | W |  |
| 13773-12-12-SM | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | 1-1/16x12 | 104 | 56 | 21 | 32 | Начало формы Конец формы |
| 13773-16-16-SM | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 1-5/16x12 | 119 | 69 | 24 | 41 | Начало формы Конец формы |
| 13773-20-20-SM | 32 | 1-1/4 | -20 | 31,8 | 1-5/8x12 | 172 | 108 | 47 | 55 | Начало формы Конец формы |
| 13773-24-24-SM | 40 | 1-1/2 | -24 | 38,1 | 1-7/8x12 | 194 | 132 | 58 | 60 | Начало формы Конец формы |
| 13773-32-32-SM | 50 | 2 | -32 | 50,8 | 2-1/2x12 | 251 | 179 | 72 | 75 | Начало формы Конец формы |

## Фитинги тип 39: внутренняя резьба JIC37° - угловой 90°

Соответствуют спецификациям: ISO 12151-5-SWES - DKJ90°

Материал: сталь оцинкованная без хрома-VI

SM: Метрический шестигранный

Фитинги этого типа серии 73 предназначены для шлангов типов: 731

|  | Внутренний Ø шланга | Резьба UNF |  | штук |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Серия 73 | DN | Дюймы | Размер | мм |  | A, мм | B, мм | E, мм | W, мм/дюйм |  |
| 13973-12-12 | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | 1-1/16x12 | 103 | 59 | 62 | 1-1/2 | Начало формы Конец формы |
| 13973-16-12 | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | 1-5/16x12 | 115 | 94 | 41 | 1-1/2 | Начало формы Конец формы |
| 13973-16-16-SM | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 1-5/16x12 | 118 | 67 | 56 | 41 | Начало формы Конец формы |
| 13973-20-20-SM | 32 | 1.1/4 | -20 | 31,8 | 1-5/8x12 | 151 | 87 | 85 | 55 | Начало формы Конец формы |
| 13973-24-24-SM | 40 | 1-1/2 | -24 | 38,1 | 1-7/8x12 | 194 | 119 | 102 | 60 | Начало формы Конец формы |
| 13973-32-32-SM | 50 | 2 | -32 | 50,8 | 2-1/2x12 | 229 | 157 | 152 | 75 | Начало формы Конец формы |

## Фитинги тип 15/4A: SAE код 61 - фланец прямой/SAE фланец 5000 psi

Соответствуют спецификациям: ISO 12151-3-SL - SFL

Полуфланцы SAE описаны в разделе Eb.

Диапазон рабочих температур от -30 °C до +105 °C. Уплотнительные кольца описаны в разделе E. Специальные уплотнительные кольца поставляются под заказ.

Материал: сталь оцинкованная без хрома-VI

Фитинги этого типа серии 73 предназначены для шлангов типов: 731

|  | Внутренний Ø шланга | Типоразмер соединения | мм | штук |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Серия 73 | DN | Дюймы | Размер | мм |  | A | B | F |  |
| 11573-12-12 | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | 3/4 | 110 | 62 | 38 | Начало формы Конец формы |
| 11573-16-12 | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | 1 | 110 | 62 | 45 | Начало формы Конец формы |
| 11573-16-16 | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 1 | 117 | 67 | 45 | Начало формы Конец формы |
| 11573-16-20 | 32 | 1-1/4 | -20 | 31,8 | 1 | 133 | 69 | 45 | Начало формы Конец формы |
| 14A73-20-16 | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 1-1/4 | 85 | 34 | 51 | Начало формы Конец формы |
| 14A73-20-20 | 32 | 1-1/4 | -20 | 31,8 | 1-1/4 | 141 | 77 | 51 | Начало формы Конец формы |
| 14A73-24-20 | 32 | 1-1/4 | -20 | 31,8 | 1-1/2 | 104 | 40 | 60 | Начало формы Конец формы |
| 14A73-24-24 | 40 | 1-1/2 | -24 | 38,1 | 1-1/2 | 166 | 103 | 60 | Начало формы Конец формы |
| 14A73-32-24 | 40 | 1-1/2 | -24 | 38,1 | 2 | 113 | 50 | 71 | Начало формы Конец формы |
| 14A73-32-32 | 50 | 2 | -32 | 50,8 | 2 | 220 | 148 | 71 | Начало формы Конец формы |

## Фитинги тип 17/4F: SAE код 61 - фланец угловой 45° (5000psi)

Соответствуют спецификациям: ISO 12151-3-E45S-L - SFL45°

Полуфланцы SAE описаны в разделе Eb.

Диапазон рабочих температур от -30 °C до +105 °C. Уплотнительные кольца описаны в разделе E. Специальные уплотнительные кольца поставляются под заказ.

Материал: сталь оцинкованная без хрома-VI

Фитинги этого типа серии 73 предназначены для шлангов типов: 731

|  | Внутренний Ø шланга | Типоразмер соединения | мм | штук |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Серия 73 | DN | Дюймы | Размер | мм |  | A | B | E | F |  |
| 11773-12-12 | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | 3/4 | 119 | 71 | 27 | 38 | Начало формы Конец формы |
| 11773-16-12 | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | 1 | 109 | 64 | 26 | 44 | Начало формы Конец формы |
| 11773-16-16 | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 1 | 127 | 77 | 32 | 45 | Начало формы Конец формы |
| 14F73-20-16 | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 1-1/4 | 136 | 85 | 32 | 51 | Начало формы Конец формы |
| 11773-20-20 | 32 | 1-1/4 | -20 | 31,8 | 1-1/4 | 160 | 96 | 35 | 51 | Начало формы Конец формы |
| 11773-24-20 | 32 | 1-1/4 | -20 | 31,8 | 1-1/2 | 162 | 102 | 38 | 60 | Начало формы Конец формы |
| 11773-24-24 | 40 | 1-1/2 | -24 | 38,1 | 1-1/2 | 178 | 115 | 44 | 60 | Начало формы Конец формы |
| 11773-32-32 | 50 | 2 | -32 | 50,8 | 2 | 224 | 153 | 62 | 71 | Начало формы Конец формы |

## Фитинги тип 19/4N: SAE код 61 - фланец угловой 90° (psi)

Соответствуют спецификациям: ISO 12151-3-E90ML - SFL 90°

Полуфланцы SAE описаны в разделе Eb.

Диапазон рабочих температур от -30 °C до +105 °C. Уплотнительные кольца описаны в разделе E. Специальные уплотнительные кольца поставляются под заказ.

Материал: сталь оцинкованная без хрома-VI.

Фитинги этого типа серии 73 предназначены для шлангов типов: 731

|  | Внутренний Ø шланга | Типоразмер соединения | мм | штук |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Серия 73 | DN | Дюймы | Размер | мм |  | A | B | E | F |  |
| 11973-12-12 | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | 3/4 | 109 | 61 | 58 | 38 | Начало формы Конец формы |
| 11973-16-12 | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | 1 | 102 | 54 | 58 | 45 | Начало формы Конец формы |
| 11973-16-16 | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 1 | 118 | 67 | 70 | 45 | Начало формы Конец формы |
| 14N73-20-16 | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 1-1/4 | 128 | 78 | 68 | 51 | Начало формы Конец формы |
| 14N73-20-20 | 32 | 1-1/4 | -20 | 31,8 | 1-1/4 | 155 | 91 | 90 | 51 | Начало формы Конец формы |
| 14N73-24-20 | 32 | 1-1/4 | -20 | 31,8 | 1-1/2 | 155 | 91 | 90 | 60 | Начало формы Конец формы |
| 14N73-24-24 | 40 | 1-1/2 | -24 | 38,1 | 1-1/2 | 166 | 103 | 93 | 60 | Начало формы Конец формы |
| 14N73-32-24 | 40 | 1-1/2 | -24 | 38,1 | 2 | 166 | 103 | 92 | 71 | Начало формы Конец формы |
| 14N73-32-32 | 50 | 2 | -32 | 50,8 | 2 | 220 | 148 | 133 | 71 | Начало формы Конец формы |

## Фитинги тип 6A: SAE код 61 - фланец прямой

Соответствуют спецификациям: ISO 12151-3-S-S - SFS - 6000 psi

Полуфланцы SAE описаны в разделе Eb.

Диапазон рабочих температур от -30 °C до +105 °C. Уплотнительные кольца описаны в разделе E. Специальные уплотнительные кольца поставляются под заказ.

Материал: сталь оцинкованная без хрома-VI

Фитинги этого типа серии 73 предназначены для шлангов типов: 731

|  | Внутренний Ø шланга | Типоразмер соединения | мм | штук |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Серия 73 | DN | Дюймы | Размер | мм |  | A | B | F |  |
| 16A73-12-12 | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | 3/4 | 130 | 82 | 41 | Начало формы Конец формы |
| 16A73-16-12 | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | 1 | 135 | 87 | 48 | Начало формы Конец формы |
| 16A73-12-16 | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 3/4 | 136 | 85 | 41 | Начало формы Конец формы |
| 16A73-16-16 | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 1 | 131 | 81 | 48 | Начало формы Конец формы |
| 16A73-20-16 | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 1-1/4 | 142 | 91 | 54 | Начало формы Конец формы |
| 16A73-16-20 | 32 | 1-1/4 | -20 | 31,8 | 1 | 149 | 85 | 48 | Начало формы Конец формы |
| 16A73-20-20 | 32 | 1-1/4 | -20 | 31,8 | 1-1/4 | 149 | 85 | 54 | Начало формы Конец формы |
| 16A73-24-20 | 32 | 1-1/4 | -20 | 31,8 | 1-1/2 | 121 | 57 | 64 | Начало формы Конец формы |
| 16A73-20-24 | 40 | 1-1/2 | -24 | 38,1 | 1-1/4 | 158 | 96 | 54 | Начало формы Конец формы |
| 16A73-24-24 | 40 | 1-1/2 | -24 | 38,1 | 1-1/2 | 166 | 104 | 64 | Начало формы Конец формы |
| 16A73-32-24 | 40 | 1-1/2 | -24 | 38,1 | 2 | 129 | 66 | 79 | Начало формы Конец формы |
| 16A73-32-32 | 50 | 2 | -32 | 50,8 | 2 | 194 | 122 | 79 | Начало формы Конец формы |

## Фитинги тип 6F: SAE фланец, угловой 45° - тяжелая серия

Соответствуют спецификациям: ISO 12151-3-E45-S - SFS 45° - 6000 psi

Полуфланцы SAE описаны в разделе Eb.

Диапазон рабочих температур от -30 °C до +105 °C. Уплотнительные кольца описаны в разделе E. Специальные уплотнительные кольца поставляются под заказ.

Материал: сталь оцинкованная без хрома-VI

Фитинги этого типа серии 73 предназначены для шлангов типов: 731

|  | Внутренний Ø шланга | Типоразмер соединения | мм | штук |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Серия 73 | DN | Дюймы | Размер | мм |  | A | B | E | F |  |
| 16F73-12-12 | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | 3/4 | 110 | 62 | 26 | 41 | Начало формы Конец формы |
| 16F73-16-12 | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | 1 | 110 | 62 | 26 | 48 | Начало формы Конец формы |
| 16F73-12-16 | 25 | 1 | -1 | 25,4 | 3/4 | 123 | 73 | 32 | 41 | Начало формы Конец формы |
| 16F73-16-16 | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 1 | 129 | 79 | 32 | 48 | Начало формы Конец формы |
| 16F73-20-16 | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 1-1/4 | 129 | 79 | 32 | 54 | Начало формы Конец формы |
| 16f73-20-20 | 32 | 1-1/4 | -20 | 31,8 | 1-1/4 | 163 | 98 | 38 | 54 | Начало формы Конец формы |
| 16F73-24-20 | 32 | 1-1/4 | -20 | 31,8 | 1-1/2 | 163 | 99 | 38 | 63 | Начало формы Конец формы |
| 16F73-24-24 | 40 | 1-1/2 | -24 | 38,1 | 1-1/2 | 178 | 115 | 44 | 64 | Начало формы Конец формы |
| 16F73-32-32 | 50 | 2 | -32 | 50,8 | 2 | 230 | 158 | 56 | 79 | Начало формы Конец формы |

## Фитинги тип 6N: SAE код 62, фланец угловой 90°

Соответствуют спецификациям: ISO 12151-3-E90S-S - SFS 90°

Полуфланцы SAE описаны в разделе Eb.

Диапазон рабочих температур от -30 °C до +105 °C. Уплотнительные кольца описаны в разделе E. Специальные уплотнительные кольца поставляются под заказ.

Материал: сталь оцинкованная без хрома-VI

Фитинги этого типа серии 73 предназначены для шлангов типов: 731

|  | Внутренний Ø шланга | Типоразмер соединения | мм | штук |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Серия 73 | DN | Дюймы | Размер | мм |  | A | B | E | F |  |
| 16N73-12-12 | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | 3/4 | 101 | 53 | 58 | 41 | Начало формы Конец формы |
| 16N73-12-16 | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 3/4 | 109 | 58 | 70 | 41 | Начало формы Конец формы |
| 16N73-16-16 | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 1 | 122 | 71 | 70 | 48 | Начало формы Конец формы |
| 16N73-20-16 | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 1-1/4 | 122 | 71 | 70 | 54 | Начало формы Конец формы |
| 16N73-20-20 | 32 | 1-1/4 | -20 | 31,8 | 1-1/4 | 172 | 108 | 71 | 54 | Начало формы Конец формы |
| 16N73-24-20 | 32 | 1-1/4 | -20 | 31,8 | 1-1/2 | 172 | 108 | 76 | 64 | Начало формы Конец формы |
| 16N73-24-24 | 40 | 1-1/2 | -24 | 38,1 | 1-1/2 | 166 | 103 | 104 | 64 | Начало формы Конец формы |
| 16N73-32-32 | 50 | 2 | -32 | 50,8 | 2 | 229 | 157 | 138 | 79 | Начало формы Конец формы |

## Фитинги тип JC: внутренняя резьба, торцевое уплотнение ORFS - прямой - короткий

Соответствуют спецификациям: ISO 12151-1-SWSA - SAE J516 - ORFS

Материал: сталь оцинкованная без хрома-VI

SM: Под метрический ключ

Фитинги этого типа серии 73 предназначены для шлангов типов: 731

|  | Внутренний Ø шланга | Резьба UNF | мм | штук |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Серия 73 | DN | Дюймы | Размер | мм |  | A | B | H | W |  |
| 1JC73-12-12-SM | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | 1-3/16x12 | 81 | 33 | 30 | 36 | Начало формы Конец формы |

## Фитинги тип JS: внутренняя резьба, торцевое уплотнение ORFS (удлиненный)

Соответствуют спецификациям: ISO 12151-1-SWSB - SAE J516 - ORFS

Материал: сталь оцинкованная без хрома-VI

SM: Под метрический ключ

Фитинги этого типа серии 73 предназначены для шлангов типов: 731

|  | Внутренний Ø шланга | Резьба UNF | мм | штук |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Серия 73 | DN | Дюймы | Размер | мм |  | A | B | H | W |  |
| 1JS73-12-12-SM | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | 1-3/16x12 | 98 | 50 | 30 | 36 | Начало формы Конец формы |
| 1JS73-16-12-SM | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | 1-7/16x12 | 107 | 58 | 36 | 41 | Начало формы Конец формы |
| 1JS73-16-16-SM | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 1-7/16x12 | 103 | 52 | 36 | 41 | Начало формы Конец формы |
| 1JS73-20-16-SM | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 1-11/16x12 | 114 | 64 | 41 | 50 | Начало формы Конец формы |
| 1JS73-20-20-SM | 32 | 1.1/4 | -20 | 31,8 | 1-11/16x12 | 118 | 54 | 46 | 50 | Начало формы Конец формы |
| 1JS73-24-24-SM | 40 | 1-1/2 | -24 | 38,1 | 2x12 | 120 | 57 | 50 | 60 | Начало формы Конец формы |

## Фитинги тип J7: внутренняя резьба, торцевое уплотнение ORFS - угловой 45° - ISO 12151-1 - SWE 45°

Соответствуют спецификациям: ISO 12151-1-SWE45 - SAE J516 - ORFS 45°

Материал: сталь оцинкованная без хрома-VI

SM: Под метрический ключ

Фитинги этого типа серии 73 предназначены для шлангов типов: 731

|  | Внутренний Ø шланга | Резьба UNF | мм | штук |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Серия 73 | DN | Дюймы | Размер | мм |  | A | B | E | W |  |
| 1J773-12-12-SM | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | 1-3/16x12 | 105 | 57 | 21 | 36 | Начало формы Конец формы |
| 1J773-16-12-SM | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | 1-7/16x12 | 107 | 59 | 24 | 41 | Начало формы Конец формы |
| 1J773-16-16-SM | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 1-7/16x12 | 119 | 69 | 24 | 41 | Начало формы Конец формы |
| 1J773-20-16-SM | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 1-11/16x12 | 131 | 80 | 26 | 50 | Начало формы Конец формы |
| 1J773-20-20-SM | 32 | 1.1/4 | -20 | 31,8 | 1-11/16x12 | 154 | 90 | 30 | 50 | Начало формы Конец формы |

## Фитинги тип J9: внутренняя резьба, торцевое уплотнение ORFS - угловой 90°

Соответствуют спецификациям: ISO 12151-1-SWES - SAE J516 - ORFS 90°

Материал: сталь оцинкованная без хрома-VI

SM: Метрический шестигранный

Фитинги этого типа серии 73 предназначены для шлангов типов: 731

|  | Внутренний Ø шланга | Резьба UNF | мм | штук |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Серия 73 | DN | Дюймы | Размер | мм |  | A | B | E | W |  |
| 1J973-12-12-SM | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | 1-3/16x12 | 101 | 53 | 48 | 36 | Начало формы Конец формы |
| 1J973-16-12-SM | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | 1-7/16x12 | 114 | 66 | 56 | 41 | Начало формы Конец формы |
| 1J973-16-16-SM | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 1-7/16x12 | 120 | 69 | 56 | 41 | Начало формы Конец формы |
| 1J973-20-16-SM | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 1-11/16x12 | 127 | 77 | 64 | 50 | Начало формы Конец формы |
| 1J973-20-20-SM | 32 | 1.1/4 | -20 | 31,8 | 1-11/16x12 | 151 | 87 | 69 | 50 | Начало формы Конец формы |

## Фитинги тип JM: наружная резьба, торцевое уплотнение ORFS

Соответствуют спецификациям: ISO 12151-1-S - SAE J516

Фитинги JM поставляются без уплотнительного кольца.

Уплотнительные кольца описаны в разделе E. Специальные уплотнительные кольца поставляются под заказ.

Материал: сталь оцинкованная без хрома-VI

SM: Под метрический ключ

Фитинги этого типа серии 73 предназначены для шлангов типов: 731

|  | Внутренний Ø шланга | Резьба UNF | мм | штук |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Серия 73 | DN | Дюймы | Размер | мм |  | A | B | H |  |
| 1JM73-16-16-SM | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 1-7/16x12 | 93 | 42 | 41 | Начало формы Конец формы |
| 1JM73-20-16-SM | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 1-11/16x12 | 89 | 39 | 46 | Начало формы Конец формы |
| 1JM73-20-20-SM | 32 | 1-1/4 | -20 | 31,8 | 1-11/16x12 | 106 | 42 | 46 | Начало формы Конец формы |

# Обжимные фитинги серии 73 [для РВД Parker Hannifin]

Ниже показаны типы обжимных фитингов серии 73, которые можно использовать для сборки РВД Parker:

- C9 - Внутренняя метрическая резьба 24° – тяжелая серия (S) с уплотнительным кольцом – прямой

- 0C - Внутренняя метрическая резьба 24° – тяжелая серия (S) с уплотнительным кольцом – угловой 45°

- 1C - Внутренняя метрическая резьба 24° – тяжелая серия (S) с уплотнительным кольцом – угловой 90°

- D2 - Наружная метрическая резьба 24° – тяжелая серия (S) - прямой

- 92 - Внутренняя метрическая резьба BSP параллельная – прямой (конус 60°)

- B1 - Внутренняя резьба BSP параллельная – угловой 45° (конус 60°)

- B2 - Внутренняя резьба BSP параллельная – угловой 90° (конус 60°)

- D9 - Наружная резьба BSP - прямой (конус 60°)

- 01 - Наружная трубная резьба NPTF - прямой

- 03 - Наружная резьба JIC37° - прямой

- 06 - Внутренняя резьба JIC37° - прямой

- 37 - Внутренняя резьба JIC37° - угловой 45°

- 39 - Внутренняя резьба JIC37° - угловой 90°

- 15/4A - SAE код 61 - фланец прямой

- 17/4F - SAE код 61 - фланец угловой 45° (5000psi)

- 19/4N - SAE код 61 - фланец угловой 90° (psi)

- 6A - SAE код 61 - фланец прямой

- 6F - SAE фланец, угловой 45° - тяжелая серия

- 6N - SAE код 62, фланец угловой 90°

- JC - Внутренняя резьба, торцевое уплотнение ORFS - прямой - короткий

- JS - Внутренняя резьба, торцевое уплотнение ORFS (удлиненный)

- J7 - Внутренняя резьба, торцевое уплотнение ORFS - угловой 45° - ISO 12151-1 - SWE 45°

- J9 - Внутренняя резьба, торцевое уплотнение ORFS - угловой 90°

- J1 - Внутренняя резьба, торцевое уплотнение ORFS - угловой 90° - удлиненный

- JM - Наружная резьба, торцевое уплотнение ORFS

## Фитинги тип C9: внутренняя метрическая резьба 24° – тяжелая серия (s) с уплотнительным кольцом – прямой

Соответствуют спецификациям: ISO 12151-2-SWS-S – DKOS

Диапазон рабочих температур от -30 °C до +105 °C. Уплотнительные кольца описаны в разделе E. Специальные уплотнительные кольца поставляются под заказ.

Материал: сталь оцинкованная без хрома-VI

Фитинги этого типа серии 73 предназначены для шлангов типов: 731

|  | Внутренний Ø шланга | Метрическая резьба | Внешний Ø трубки | мм | штук |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Серия 73 | DN | Дюймы | Размер | мм |  | мм | A | B | W |  |
| 1C973-20-12 | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | M30x2 | 20 | 81 | 33 | 36 | Начало формы Конец формы |
| 1C973-25-12 | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | M36x2 | 25 | 80 | 32 | 46 | Начало формы Конец формы |
| 1C973-20-16 | 25 | 1 | -16 | 25,4 | M30x2 | 20 | 86 | 36 | 36 | Начало формы Конец формы |
| 1C973-25-16 | 25 | 1 | -16 | 25,4 | M36x2 | 25 | 87 | 36 | 46 | Начало формы Конец формы |
| 1C973-30-16 | 25 | 1 | -16 | 25,4 | M42x2 | 30 | 87 | 36 | 50 | Начало формы Конец формы |
| 1C973-30-20 | 32 | 1-1/4 | -20 | 31,8 | M42x2 | 30 | 106 | 42 | 50 | Начало формы Конец формы |
| 1C973-38-20 | 32 | 1-1/4 | -20 | 31,8 | M52x2 | 38 | 102 | 35 | 60 | Начало формы Конец формы |
| 1C973-38-24 | 40 | 1-1/2 | -24 | 38,1 | M52x2 | 38 | 105 | 42 | 60 | Начало формы Конец формы |

## Фитинги тип 0C: внутренняя метрическая резьба 24° – тяжелая серия (S) с уплотнительным кольцом – угловой 45°

Соответствуют спецификациям: ISO 12151-2-SWE45-S – DKOS 45°

Диапазон рабочих температур от -30 °C до +105 °C. Уплотнительные кольца описаны в разделе E. Специальные уплотнительные кольца поставляются под заказ.

Материал: сталь оцинкованная без хрома-VI

Фитинги этого типа серии 73 предназначены для шлангов типов: 731

|  | Внутренний Ø шланга | Метрическая резьба | Внешний Ø трубки | мм | штук |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Серия 73 | DN | Дюймы | Размер | мм |  | мм | A | B | E | W |  |
| 10C73-20-12 | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | M30x2 | 20 | 112 | 64 | 28 | 36 | Начало формы Конец формы |
| 10C73-25-12 | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | M36x2 | 25 | 113 | 65 | 29 | 46 | Начало формы Конец формы |
| 10C73-30-16 | 25 | 1 | -16 | 25,4 | M42x2 | 30 | 131 | 81 | 34 | 50 | Начало формы Конец формы |
| 10C73-38-20 | 32 | 1-1/4 | -20 | 31,8 | M52x2 | 38 | 161 | 97 | 37 | 60 | Начало формы Конец формы |

## Фитинги тип 1C: внутренняя метрическая резьба 24° – тяжелая серия (S) с уплотнительным кольцом – угловой 90°

Соответствуют спецификациям: ISO 12151-2-SWE-S – DKOS 90°

Диапазон рабочих температур от -30 °C до +105 °C. Уплотнительные кольца описаны в разделе E. Специальные уплотнительные кольца поставляются под заказ.

Материал: сталь оцинкованная без хрома-VI

Фитинги этого типа серии 73 предназначены для шлангов типов: 731

|  | Внутренний Ø шланга | Метрическая резьба | Внешний Ø трубки | мм | штук |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Серия 73 | DN | Дюймы | Размер | мм |  | мм | A | B | E | W |  |
| 11C73-20-12 | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | M30x2 | 20 | 101 | 53 | 57 | 36 | Начало формы Конец формы |
| 11C73-25-12 | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | M36x2 | 25 | 101 | 52 | 59 | 46 | Начало формы Конец формы |
| 11C73-25-16 | 25 | 1 | -16 | 25,4 | M36x2 | 25 | 122 | 71 | 70 | 46 | Начало формы Конец формы |
| 11C73-30-16 | 25 | 1 | -16 | 25,4 | M42x2 | 30 | 122 | 72 | 73 | 50 | Начало формы Конец формы |
| 11C73-30-20 | 32 | 1-1/4 | -20 | 31,8 | M42x2 | 30 | 138 | 73 | 74 | 50 | Начало формы Конец формы |
| 11C73-38-20 | 32 | 1-1/4 | -20 | 31,8 | M52x2 | 38 | 151 | 87 | 78 | 60 | Начало формы Конец формы |

## Фитинги тип D2: наружная метрическая резьба 24° – тяжелая серия (S) - прямой

Соответствуют спецификациям: ISO 12151-2-S-S – CES

Материал: сталь оцинкованная без хрома-VI

Фитинги этого типа серии 73 предназначены для шлангов типов: 731

|  | Внутренний Ø шланга | Метрическая резьба | Внешний Ø трубки | мм | штук |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Серия 73 | DN | Дюймы | Размер | мм |  | мм | A | B | H |  |
| 1D273-20-12 | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | M30x2 | 20 | 84 | 35 | 30 | Начало формы Конец формы |
| 1D273-25-12 | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | M36x2 | 25 | 86 | 37 | 36 | Начало формы Конец формы |
| 1D273-30-16 | 25 | 1 | -16 | 25,4 | M42x2 | 30 | 94 | 42 | 46 | Начало формы Конец формы |
| 1D273-38-20 | 32 | 1-1/4 | -20 | 31,8 | M52x2 | 38 | 112 | 46 | 55 | Начало формы Конец формы |

## Фитинги тип 92: внутренняя метрическая резьба BSP параллельная – прямой (конус 60°)

Соответствуют спецификациям: BS5200-A - DKR

Материал: сталь оцинкованная без хрома-VI

Фитинги этого типа серии 73 предназначены для шлангов типов: 731

|  | Внутренний Ø шланга | Резьба BSP | мм | штук |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Серия 73 | DN | Дюймы | Размер | мм |  | A | B | W |  |
| 19273-12-12 | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | 3/4x14 | 77 | 29 | 32 | Начало формы Конец формы |
| 19273-16-16 | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 1x11 | 89 | 38 | 41 | Начало формы Конец формы |
| 19273-20-20 | 32 | 1-1/4 | -20 | 31,8 | 1-1/4x11 | 101 | 37 | 50 | Начало формы Конец формы |
| 19273-24-24 | 40 | 1-1/2 | -24 | 38,1 | 1-1/2x11 | 100 | 37 | 55 | Начало формы Конец формы |
| 19273-32-32 | 50 | 2 | -32 | 50,8 | 2x11 | 113 | 38 | 70 | Начало формы Конец формы |

## Фитинги тип B1: внутренняя резьба BSP параллельная – угловой 45° (конус 60°)

Соответствуют спецификациям: BS 5200-D - DKR 45°

Материал: сталь оцинкованная без хрома-VI

Фитинги этого типа серии 73 предназначены для шлангов типов: 731

|  | Внутренний Ø шланга | Резьба BSP | мм | штук |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Серия 73 | DN | Дюймы | Размер | мм |  | A | B | E | W |  |
| 1B173-12-12 | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | 3/4x14 | 110 | 62 | 26 | 32 | Начало формы Конец формы |
| 1B173-16-16 | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 1x11 | 136 | 84 | 39 | 41 | Начало формы Конец формы |
| 1B173-20-20 | 32 | 1-1/4 | -20 | 31,8 | 1-1/4x11 | 169 | 105 | 44 | 50 | Начало формы Конец формы |
| 1B173-24-24 | 40 | 1-1/2 | -24 | 38,1 | 1-1/2x11 | 172 | 109 | 38 | 55 | Начало формы Конец формы |
| 1B173-32-32 | 50 | 2 | -32 | 50,8 | 2x11 | 229 | 157 | 50 | 70 | Начало формы Конец формы |

## Фитинги тип B2: внутренняя резьба BSP параллельная – угловой 90° (конус 60°)

Соответствуют спецификациям: BS 5200-B - DKR 90

Материал: сталь оцинкованная без хрома-VI

Фитинги этого типа серии 73 предназначены для шлангов типов: 731

|  | Внутренний Ø шланга | Резьба BSP | мм | штук |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Серия 73 | DN | Дюймы | Размер | мм |  | A | B | E | W |  |
| 1B273-12-12 | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | 3/4x14 | 106 | 58 | 55 | 32 | Начало формы Конец формы |
| 1B273-16-16 | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 1x11 | 121 | 70 | 76 | 41 | Начало формы Конец формы |
| 1B273-20-20 | 32 | 1-1/4 | -20 | 31,8 | 1-1/4x11 | 151 | 87 | 80 | 50 | Начало формы Конец формы |
| 1B273-24-24 | 40 | 1-1/2 | -24 | 38,1 | 1-1/2x11 | 166 | 103 | 103 | 55 | Начало формы Конец формы |
| 1B273-32-32 | 50 | 2 | -32 | 50,8 | 2x11 | 229 | 157 | 149 | 70 | Начало формы Конец формы |

## Фитинги тип D9: Наружная резьба BSP - прямой (конус 60°)

Соответствуют спецификациям: BS5200 - AGR

Материал: сталь оцинкованная без хрома-VI

Фитинги этого типа серии 73 предназначены для шлангов типов: 731

|  | Внутренний Ø шланга | Резьба BSP | мм | штук |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Серия 73 | DN | Дюймы | Размер | мм |  | A | B | H |  |
| 1D973-12-12 | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | 3/4x14 | 87 | 38 | 32 | Начало формы Конец формы |
| 1D973-16-16 | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 1x11 | 95 | 43 | 41 | Начало формы Конец формы |
| 1D973-20-20 | 32 | 1-1/4 | -20 | 31,8 | 1-1/14x11 | 114 | 47 | 50 | Начало формы Конец формы |
| 1D973-24-24 | 40 | 1-1/2 | -24 | 38,1 | 1-1/2x11 | 114 | 49 | 55 | Начало формы Конец формы |
| 1D973-32-32 | 50 | 2 | -32 | 50,8 | 2x11 | 129 | 58 | 70 | Начало формы Конец формы |

## Фитинги тип 01: Наружная трубная резьба NPTF - прямой

Соответствуют спецификациям: SAE J476A - J516 - AGN

Материал: сталь оцинкованная без хрома-VI

SM: Под метрический ключ

Фитинги этого типа серии 73 предназначены для шлангов типов: 731

|  | Внутренний Ø шланга | Резьба NPTF |  | штук |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Серия 73 | DN | Дюймы | Размер | мм |  | A, мм | B, мм | H, мм/дюйм |  |
| 10173-12-12-SM | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | 3/4x14 | 90 | 42 | 30 | Начало формы Конец формы |
| 10173-16-16 | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 1x11-1/2 | 100 | 51 | 1-3/8 | Начало формы Конец формы |
| 10173-20-20-SM | 32 | 1.1/4 | -20 | 31,8 | 1-1/4x11-1/2 | 125 | 61 | 46 | Начало формы Конец формы |
| 10173-24-24-SM | 40 | 1-1/2 | -24 | 38,1 | 1-1/2x11-1/2 | 124 | 61 | 50 | Начало формы Конец формы |
| 10173-32-32 | 50 | 2 | -32 | 50,8 | 2x11-1/2 | 141 | 73 | 2-1/2 | Начало формы Конец формы |

## Фитинги тип 03: Наружная резьба JIC37° - прямой

Соответствуют спецификациям: ISO12151-5-S - AGJ

Материал: сталь оцинкованная без хрома-VI

SM: Под метрический ключ

Фитинги этого типа серии 73 предназначены для шлангов типов: 731

|  | Внутренний Ø шланга | Резьба UNF |  | штук |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Серия 73 | DN | Дюймы | Размер | мм |  | A, мм | B, мм | H, мм/дюйм |  |
| 10373-12-12-SM | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | 1-1/16x12 | 89 | 41 | 30 | Начало формы Конец формы |
| 10373-16-12-SM | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | 1-5/16x12 | 91 | 43 | 36 | Начало формы Конец формы |
| 10373-16-16-SM | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 1-5/16x12 | 97 | 47 | 36 | Начало формы Конец формы |
| 10373-20-16 | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 1-5/8x12 | 102 | 52 | 46 | Начало формы Конец формы |
| 10373-20-20-SM | 32 | 1-1/4 | -20 | 31,8 | 1-5/8x12 | 118 | 54 | 46 | Начало формы Конец формы |
| 10373-24-20 | 32 | 1-1/4 | -20 | 31,8 | 1-7/8x12 | 118 | 54 | 2 | Начало формы Конец формы |
| 10373-24-24-SM | 40 | 1-1/2 | -24 | 38,1 | 1-7/8x12 | 122 | 59 | 50 | Начало формы Конец формы |
| 10373-32-32-SM | 50 | 2 | -32 | 50,8 | 2-1/2x12 | 143 | 72 | 65 | Начало формы Конец формы |

## Фитинги тип 06: Внутренняя резьба JIC37° - прямой

Соответствуют спецификациям: ISO12151-5-SWS - DKJ

Материал: сталь оцинкованная без хрома-VI

SM: Под метрический ключ

Фитинги этого типа серии 73 предназначены для шлангов типов: 731

|  | Внутренний Ø шланга | Резьба UNF |  | штук |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Серия 73 | DN | Дюймы | Размер | мм |  | A, мм | B, мм | H, мм/дюйм | W, мм/дюйм |  |
| 10673-12-12-SM | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | 1-1/16x12 | 93 | 45 | 30 | 32 | Начало формы Конец формы |
| 10673-16-12 | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | 1-5/16x12 | 95 | 47 | 1-3/8 | 1-1/2 | Начало формы Конец формы |
| 10673-16-16-SM | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 1-5/16x12 | 103 | 52 | 36 | 41 | Начало формы Конец формы |
| 10673-20-16 | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 1-5/8x12 | 108 | 60 | 1-3/4 | 2 | Начало формы Конец формы |
| 10673-20-20-SM | 32 | 1-1/4 | -20 | 31,8 | 1-5/8x12 | 125 | 61 | 46 | 55 | Начало формы Конец формы |
| 10673-24-20-SM | 32 | 1-1/4 | -20 | 31,8 | 1-7/8x12 | 130 | 66 | 50 | 60 | Начало формы Конец формы |
| 10673-24-24-SM | 40 | 1-1/2 | -24 | 38,1 | 1-7/8x12 | 128 | 66 | 50 | 60 | Начало формы Конец формы |
| 10673-32-32 | 50 | 2 | -32 | 50,8 | 2-1/2x12 | 150 | 81 | 2-1/2 | 2-7/8 | Начало формы Конец формы |

## Фитинги тип 37: внутренняя резьба JIC37° - угловой 45°

Соответствуют спецификациям: ISO 12151-5-SWE45 - DKJ 45°

Материал: сталь оцинкованная без хрома-VI

SM: Под метрический ключ

Фитинги этого типа серии 73 предназначены для шлангов типов: 731

|  | Внутренний Ø шланга | Резьба UNF | мм | штук |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Серия 73 | DN | Дюймы | Размер | мм |  | A | B | E | W |  |
| 13773-12-12-SM | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | 1-1/16x12 | 104 | 56 | 21 | 32 | Начало формы Конец формы |
| 13773-16-16-SM | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 1-5/16x12 | 119 | 69 | 24 | 41 | Начало формы Конец формы |
| 13773-20-20-SM | 32 | 1-1/4 | -20 | 31,8 | 1-5/8x12 | 172 | 108 | 47 | 55 | Начало формы Конец формы |
| 13773-24-24-SM | 40 | 1-1/2 | -24 | 38,1 | 1-7/8x12 | 194 | 132 | 58 | 60 | Начало формы Конец формы |
| 13773-32-32-SM | 50 | 2 | -32 | 50,8 | 2-1/2x12 | 251 | 179 | 72 | 75 | Начало формы Конец формы |

## Фитинги тип 39: внутренняя резьба JIC37° - угловой 90°

Соответствуют спецификациям: ISO 12151-5-SWES - DKJ90°

Материал: сталь оцинкованная без хрома-VI

SM: Метрический шестигранный

Фитинги этого типа серии 73 предназначены для шлангов типов: 731

|  | Внутренний Ø шланга | Резьба UNF |  | штук |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Серия 73 | DN | Дюймы | Размер | мм |  | A, мм | B, мм | E, мм | W, мм/дюйм |  |
| 13973-12-12 | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | 1-1/16x12 | 103 | 59 | 62 | 1-1/2 | Начало формы Конец формы |
| 13973-16-12 | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | 1-5/16x12 | 115 | 94 | 41 | 1-1/2 | Начало формы Конец формы |
| 13973-16-16-SM | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 1-5/16x12 | 118 | 67 | 56 | 41 | Начало формы Конец формы |
| 13973-20-20-SM | 32 | 1.1/4 | -20 | 31,8 | 1-5/8x12 | 151 | 87 | 85 | 55 | Начало формы Конец формы |
| 13973-24-24-SM | 40 | 1-1/2 | -24 | 38,1 | 1-7/8x12 | 194 | 119 | 102 | 60 | Начало формы Конец формы |
| 13973-32-32-SM | 50 | 2 | -32 | 50,8 | 2-1/2x12 | 229 | 157 | 152 | 75 | Начало формы Конец формы |

## Фитинги тип 15/4A: SAE код 61 - фланец прямой/SAE фланец 5000 psi

Соответствуют спецификациям: ISO 12151-3-SL - SFL

Полуфланцы SAE описаны в разделе Eb.

Диапазон рабочих температур от -30 °C до +105 °C. Уплотнительные кольца описаны в разделе E. Специальные уплотнительные кольца поставляются под заказ.

Материал: сталь оцинкованная без хрома-VI

Фитинги этого типа серии 73 предназначены для шлангов типов: 731

|  | Внутренний Ø шланга | Типоразмер соединения | мм | штук |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Серия 73 | DN | Дюймы | Размер | мм |  | A | B | F |  |
| 11573-12-12 | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | 3/4 | 110 | 62 | 38 | Начало формы Конец формы |
| 11573-16-12 | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | 1 | 110 | 62 | 45 | Начало формы Конец формы |
| 11573-16-16 | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 1 | 117 | 67 | 45 | Начало формы Конец формы |
| 11573-16-20 | 32 | 1-1/4 | -20 | 31,8 | 1 | 133 | 69 | 45 | Начало формы Конец формы |
| 14A73-20-16 | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 1-1/4 | 85 | 34 | 51 | Начало формы Конец формы |
| 14A73-20-20 | 32 | 1-1/4 | -20 | 31,8 | 1-1/4 | 141 | 77 | 51 | Начало формы Конец формы |
| 14A73-24-20 | 32 | 1-1/4 | -20 | 31,8 | 1-1/2 | 104 | 40 | 60 | Начало формы Конец формы |
| 14A73-24-24 | 40 | 1-1/2 | -24 | 38,1 | 1-1/2 | 166 | 103 | 60 | Начало формы Конец формы |
| 14A73-32-24 | 40 | 1-1/2 | -24 | 38,1 | 2 | 113 | 50 | 71 | Начало формы Конец формы |
| 14A73-32-32 | 50 | 2 | -32 | 50,8 | 2 | 220 | 148 | 71 | Начало формы Конец формы |

## Фитинги тип 17/4F: SAE код 61 - фланец угловой 45° (5000psi)

Соответствуют спецификациям: ISO 12151-3-E45S-L - SFL45°

Полуфланцы SAE описаны в разделе Eb.

Диапазон рабочих температур от -30 °C до +105 °C. Уплотнительные кольца описаны в разделе E. Специальные уплотнительные кольца поставляются под заказ.

Материал: сталь оцинкованная без хрома-VI

Фитинги этого типа серии 73 предназначены для шлангов типов: 731

|  | Внутренний Ø шланга | Типоразмер соединения | мм | штук |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Серия 73 | DN | Дюймы | Размер | мм |  | A | B | E | F |  |
| 11773-12-12 | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | 3/4 | 119 | 71 | 27 | 38 | Начало формы Конец формы |
| 11773-16-12 | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | 1 | 109 | 64 | 26 | 44 | Начало формы Конец формы |
| 11773-16-16 | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 1 | 127 | 77 | 32 | 45 | Начало формы Конец формы |
| 14F73-20-16 | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 1-1/4 | 136 | 85 | 32 | 51 | Начало формы Конец формы |
| 11773-20-20 | 32 | 1-1/4 | -20 | 31,8 | 1-1/4 | 160 | 96 | 35 | 51 | Начало формы Конец формы |
| 11773-24-20 | 32 | 1-1/4 | -20 | 31,8 | 1-1/2 | 162 | 102 | 38 | 60 | Начало формы Конец формы |
| 11773-24-24 | 40 | 1-1/2 | -24 | 38,1 | 1-1/2 | 178 | 115 | 44 | 60 | Начало формы Конец формы |
| 11773-32-32 | 50 | 2 | -32 | 50,8 | 2 | 224 | 153 | 62 | 71 | Начало формы Конец формы |

## Фитинги тип 19/4N: SAE код 61 - фланец угловой 90° (psi)

Соответствуют спецификациям: ISO 12151-3-E90ML - SFL 90°

Полуфланцы SAE описаны в разделе Eb.

Диапазон рабочих температур от -30 °C до +105 °C. Уплотнительные кольца описаны в разделе E. Специальные уплотнительные кольца поставляются под заказ.

Материал: сталь оцинкованная без хрома-VI.

Фитинги этого типа серии 73 предназначены для шлангов типов: 731

|  | Внутренний Ø шланга | Типоразмер соединения | мм | штук |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Серия 73 | DN | Дюймы | Размер | мм |  | A | B | E | F |  |
| 11973-12-12 | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | 3/4 | 109 | 61 | 58 | 38 | Начало формы Конец формы |
| 11973-16-12 | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | 1 | 102 | 54 | 58 | 45 | Начало формы Конец формы |
| 11973-16-16 | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 1 | 118 | 67 | 70 | 45 | Начало формы Конец формы |
| 14N73-20-16 | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 1-1/4 | 128 | 78 | 68 | 51 | Начало формы Конец формы |
| 14N73-20-20 | 32 | 1-1/4 | -20 | 31,8 | 1-1/4 | 155 | 91 | 90 | 51 | Начало формы Конец формы |
| 14N73-24-20 | 32 | 1-1/4 | -20 | 31,8 | 1-1/2 | 155 | 91 | 90 | 60 | Начало формы Конец формы |
| 14N73-24-24 | 40 | 1-1/2 | -24 | 38,1 | 1-1/2 | 166 | 103 | 93 | 60 | Начало формы Конец формы |
| 14N73-32-24 | 40 | 1-1/2 | -24 | 38,1 | 2 | 166 | 103 | 92 | 71 | Начало формы Конец формы |
| 14N73-32-32 | 50 | 2 | -32 | 50,8 | 2 | 220 | 148 | 133 | 71 | Начало формы Конец формы |

## Фитинги тип 6A: SAE код 61 - фланец прямой

Соответствуют спецификациям: ISO 12151-3-S-S - SFS - 6000 psi

Полуфланцы SAE описаны в разделе Eb.

Диапазон рабочих температур от -30 °C до +105 °C. Уплотнительные кольца описаны в разделе E. Специальные уплотнительные кольца поставляются под заказ.

Материал: сталь оцинкованная без хрома-VI

Фитинги этого типа серии 73 предназначены для шлангов типов: 731

|  | Внутренний Ø шланга | Типоразмер соединения | мм |
| --- | --- | --- | --- |
| Серия 73 | DN | Дюймы | Размер | мм |  | A | B | F |
| 16A73-12-12 | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | 3/4 | 130 | 82 | 41 |
| 16A73-16-12 | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | 1 | 135 | 87 | 48 |
| 16A73-12-16 | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 3/4 | 136 | 85 | 41 |
| 16A73-16-16 | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 1 | 131 | 81 | 48 |
| 16A73-20-16 | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 1-1/4 | 142 | 91 | 54 |
| 16A73-16-20 | 32 | 1-1/4 | -20 | 31,8 | 1 | 149 | 85 | 48 |
| 16A73-20-20 | 32 | 1-1/4 | -20 | 31,8 | 1-1/4 | 149 | 85 | 54 |
| 16A73-24-20 | 32 | 1-1/4 | -20 | 31,8 | 1-1/2 | 121 | 57 | 64 |
| 16A73-20-24 | 40 | 1-1/2 | -24 | 38,1 | 1-1/4 | 158 | 96 | 54 |
| 16A73-24-24 | 40 | 1-1/2 | -24 | 38,1 | 1-1/2 | 166 | 104 | 64 |
| 16A73-32-24 | 40 | 1-1/2 | -24 | 38,1 | 2 | 129 | 66 | 79 |
| 16A73-32-32 | 50 | 2 | -32 | 50,8 | 2 | 194 | 122 | 79 |

## Фитинги тип 6F: SAE фланец, угловой 45° - тяжелая серия

Соответствуют спецификациям: ISO 12151-3-E45-S - SFS 45° - 6000 psi

Полуфланцы SAE описаны в разделе Eb.

Диапазон рабочих температур от -30 °C до +105 °C. Уплотнительные кольца описаны в разделе E. Специальные уплотнительные кольца поставляются под заказ.

Материал: сталь оцинкованная без хрома-VI

Фитинги этого типа серии 73 предназначены для шлангов типов: 731

|  | Внутренний Ø шланга | Типоразмер соединения | мм |
| --- | --- | --- | --- |
| Серия 73 | DN | Дюймы | Размер | мм |  | A | B | E | F |
| 16F73-12-12 | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | 3/4 | 110 | 62 | 26 | 41 |
| 16F73-16-12 | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | 1 | 110 | 62 | 26 | 48 |
| 16F73-12-16 | 25 | 1 | -1 | 25,4 | 3/4 | 123 | 73 | 32 | 41 |
| 16F73-16-16 | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 1 | 129 | 79 | 32 | 48 |
| 16F73-20-16 | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 1-1/4 | 129 | 79 | 32 | 54 |
| 16f73-20-20 | 32 | 1-1/4 | -20 | 31,8 | 1-1/4 | 163 | 98 | 38 | 54 |
| 16F73-24-20 | 32 | 1-1/4 | -20 | 31,8 | 1-1/2 | 163 | 99 | 38 | 63 |
| 16F73-24-24 | 40 | 1-1/2 | -24 | 38,1 | 1-1/2 | 178 | 115 | 44 | 64 |
| 16F73-32-32 | 50 | 2 | -32 | 50,8 | 2 | 230 | 158 | 56 | 79 |

## Фитинги тип 6N: SAE код 62, фланец угловой 90°

Соответствуют спецификациям: ISO 12151-3-E90S-S - SFS 90°

Полуфланцы SAE описаны в разделе Eb.

Диапазон рабочих температур от -30 °C до +105 °C. Уплотнительные кольца описаны в разделе E. Специальные уплотнительные кольца поставляются под заказ.

Материал: сталь оцинкованная без хрома-VI

Фитинги этого типа серии 73 предназначены для шлангов типов: 731

|  | Внутренний Ø шланга | Типоразмер соединения | мм |
| --- | --- | --- | --- |
| Серия 73 | DN | Дюймы | Размер | мм |  | A | B | E | F |
| 16N73-12-12 | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | 3/4 | 101 | 53 | 58 | 41 |
| 16N73-12-16 | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 3/4 | 109 | 58 | 70 | 41 |
| 16N73-16-16 | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 1 | 122 | 71 | 70 | 48 |
| 16N73-20-16 | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 1-1/4 | 122 | 71 | 70 | 54 |
| 16N73-20-20 | 32 | 1-1/4 | -20 | 31,8 | 1-1/4 | 172 | 108 | 71 | 54 |
| 16N73-24-20 | 32 | 1-1/4 | -20 | 31,8 | 1-1/2 | 172 | 108 | 76 | 64 |
| 16N73-24-24 | 40 | 1-1/2 | -24 | 38,1 | 1-1/2 | 166 | 103 | 104 | 64 |
| 16N73-32-32 | 50 | 2 | -32 | 50,8 | 2 | 229 | 157 | 138 | 79 |

## Фитинги тип JC: внутренняя резьба, торцевое уплотнение ORFS - прямой - короткий

Соответствуют спецификациям: ISO 12151-1-SWSA - SAE J516 - ORFS

Материал: сталь оцинкованная без хрома-VI

SM: Под метрический ключ

Фитинги этого типа серии 73 предназначены для шлангов типов: 731

|  | Внутренний Ø шланга | Резьба UNF | мм |
| --- | --- | --- | --- |
| Серия 73 | DN | Дюймы | Размер | мм |  | A | B | H | W |
| 1JC73-12-12-SM | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | 1-3/16x12 | 81 | 33 | 30 | 36 |

## Фитинги тип JS: внутренняя резьба, торцевое уплотнение ORFS (удлиненный)

Соответствуют спецификациям: ISO 12151-1-SWSB - SAE J516 - ORFS

Материал: сталь оцинкованная без хрома-VI

SM: Под метрический ключ

Фитинги этого типа серии 73 предназначены для шлангов типов: 731

|  | Внутренний Ø шланга | Резьба UNF | мм |
| --- | --- | --- | --- |
| Серия 73 | DN | Дюймы | Размер | мм |  | A | B | H | W |
| 1JS73-12-12-SM | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | 1-3/16x12 | 98 | 50 | 30 | 36 |
| 1JS73-16-12-SM | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | 1-7/16x12 | 107 | 58 | 36 | 41 |
| 1JS73-16-16-SM | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 1-7/16x12 | 103 | 52 | 36 | 41 |
| 1JS73-20-16-SM | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 1-11/16x12 | 114 | 64 | 41 | 50 |
| 1JS73-20-20-SM | 32 | 1.1/4 | -20 | 31,8 | 1-11/16x12 | 118 | 54 | 46 | 50 |
| 1JS73-24-24-SM | 40 | 1-1/2 | -24 | 38,1 | 2x12 | 120 | 57 | 50 | 60 |

## Фитинги тип J7: внутренняя резьба, торцевое уплотнение ORFS - угловой 45° - ISO 12151-1 - SWE 45°

Соответствуют спецификациям: ISO 12151-1-SWE45 - SAE J516 - ORFS 45°

Материал: сталь оцинкованная без хрома-VI

SM: Под метрический ключ

Фитинги этого типа серии 73 предназначены для шлангов типов: 731

|  | Внутренний Ø шланга | Резьба UNF | мм |
| --- | --- | --- | --- |
| Серия 73 | DN | Дюймы | Размер | мм |  | A | B | E | W |
| 1J773-12-12-SM | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | 1-3/16x12 | 105 | 57 | 21 | 36 |
| 1J773-16-12-SM | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | 1-7/16x12 | 107 | 59 | 24 | 41 |
| 1J773-16-16-SM | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 1-7/16x12 | 119 | 69 | 24 | 41 |
| 1J773-20-16-SM | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 1-11/16x12 | 131 | 80 | 26 | 50 |
| 1J773-20-20-SM | 32 | 1.1/4 | -20 | 31,8 | 1-11/16x12 | 154 | 90 | 30 | 50 |

## Фитинги тип J9: внутренняя резьба, торцевое уплотнение ORFS - угловой 90°

Соответствуют спецификациям: ISO 12151-1-SWES - SAE J516 - ORFS 90°

Материал: сталь оцинкованная без хрома-VI

SM: Метрический шестигранный

Фитинги этого типа серии 73 предназначены для шлангов типов: 731

|  | Внутренний Ø шланга | Резьба UNF | мм |
| --- | --- | --- | --- |
| Серия 73 | DN | Дюймы | Размер | мм |  | A | B | E | W |
| 1J973-12-12-SM | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | 1-3/16x12 | 101 | 53 | 48 | 36 |
| 1J973-16-12-SM | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | 1-7/16x12 | 114 | 66 | 56 | 41 |
| 1J973-16-16-SM | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 1-7/16x12 | 120 | 69 | 56 | 41 |
| 1J973-20-16-SM | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 1-11/16x12 | 127 | 77 | 64 | 50 |
| 1J973-20-20-SM | 32 | 1.1/4 | -20 | 31,8 | 1-11/16x12 | 151 | 87 | 69 | 50 |

## Фитинги тип JM: наружная резьба, торцевое уплотнение ORFS

Соответствуют спецификациям: ISO 12151-1-S - SAE J516

Фитинги JM поставляются без уплотнительного кольца.

Уплотнительные кольца описаны в разделе E. Специальные уплотнительные кольца поставляются под заказ.

Материал: сталь оцинкованная без хрома-VI

SM: Под метрический ключ

Фитинги этого типа серии 73 предназначены для шлангов типов: 731

|  | Внутренний Ø шланга | Резьба UNF | мм |
| --- | --- | --- | --- |
| Серия 73 | DN | Дюймы | Размер | мм |  | A | B | H |
| 1JM73-16-16-SM | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 1-7/16x12 | 93 | 42 | 41 |
| 1JM73-20-16-SM | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 1-11/16x12 | 89 | 39 | 46 |
| 1JM73-20-20-SM | 32 | 1-1/4 | -20 | 31,8 | 1-11/16x12 | 106 | 42 | 46 |